СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ

29.09.2017				                                                          № 21/87

с. Красный Клин

«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения Рузаевского  муниципального района  на 2018-2028г.г.»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502, Уставом Красноклинского сельского поселения Рузаевского  муниципального района,

Совет депутатов Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.

Зам. главы Красноклинского

сельского поселения по работе

в совете депутатов                                                                               Сурина Е.В.

Утверждена

Решением Совета депутатов

Красноклинского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

от 29.09.2017 г. № 21/87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.

с. Красный Клин

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| 1. Паспорт программы | 2 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры | 15 |
| 2.1 Существующая система водоснабжения | 15 |
| 2.2. Существующая система водоотведения | 15 |
| 2.3 Электроснабжение | 15 |
| 2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО Красноклинского сельского поселения | 16 |
| 2.5 Существующая система газоснабжения 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 16 17 |
| 3.1 Перспективная схема водоснабжения | 17 |
| 3.2. Перспективная схема электроснабжения | 17 |
| 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов | 18 |
| 3.4 Перспективная схема газоснабжения | 19 |
| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 20 |
| 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 20 |
| 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 21 |
| 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Красноклинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) | 21 |
| 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 22 |

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Красноклинского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Красноклинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018– 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Красноклинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Красноклинское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Красноклинское сельское поселение расположено в центре Рузаевского района.

Рузаевский район граничит с юге с  Пензенской областью, на северо-западе – со Старошайговским, Кадошкинским на севере – с Лямбирским, на западе и юго-западе – с Инсарским, на востоке – с ГО Саранск, на юго-востоке – с Кочкуровским районами  Республики Мордовия.

Границы Красноклинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 14.07.2008 № 71-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского района, муниципального образования Рузаевский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования.

Климат

Климат Рузаевского района и Красноклинского сельского поселения, в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до – 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Красноклинское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Рельеф

Территория Красноклинского сельского поселения находится в центральной части Республики Мордовии. Располагается она на северо-западном склоне Приволжской возвышенности, поэтому ее рельеф представляет собой холмистую равнину.

Водные ресурсы

Территория сельского поселения относится к бассейну р. Суры. По территории сельского поселения протекает р. Инсар.

Гидрологический режим реки характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Геологическое строение, тектоника

В геологическом строении планируемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол. Фундамент слагают архейские и протерозойские образования. Представленные гнейсами и гранитоидами, вскрытые на значительных глубинах. Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами.

Каменноугольные отложения (С1-3) представлены всеми тремя отделами и сложены в основном карбонатными породами: известняками, доломитами, мергелями с прослоями глин и песчаников, общей мощностью до 230-250.0 м. Данные отложения имеют повсеместное  распространение.

На размытой, участками сильно закартованной поверхности палеозойских пород  залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст.

Юрские отложения (J1-3) представлены преимущественно  глинами с линзами и прослоями песков и песчанников, а также с конкрециями сидерита и пирита. Мощность отложений достигает 60,0-80,0 м. Встречаются  повсеместно, на дневную поверхность выходят по крутым склонам и глубоким оврагам.

Меловые отложения (К1) слагают междуречные пространства.

Нижнемеловая толща (К1) сложена сланцеватыми глинами, песками с прослоями песчаников, мергелей, с включениями  фосфоритовых желваков, серного колчедана и кристаллов гипса, общей мощностью до 160,0 м.

Современные аллювиальные образования (aQ4), слагающие пойменные террасы в верхней части разреза представлены лессовидными суглинками с прослоями песков, которые сменяются вниз по разрезу разнозернистыми песками и супесями. Мощность данных образований от 2,0 до 5-6,0 м.

Элювиально-делювиальные образования (e-dl Q2-3) встречены на пологих склонах водоразделов и надпойменных террасах и представлены суглинками и глинами с редкими прослоями песков. Мощность  делювиальных отложений колеблется от 3-4 м до 10-15 м.

Озерно-ледниковые образования (l-g Q2) представленны буровато-коричневыми с синеватым оттенком, вязкими глинами, развиты по правову берегу р. Инсар, незначительной мощностью.

Ледниковые образования (gQ2) выражены моренными и флювиогляциальными отложениями, имеющими ограниченное распространения. Морена, в основном, сложена грубослоистыми, плотными, красновато-коричневыми суглинками, опесчаненными с включениями гальки, гравия, мелких валунов до 15%. Мощность их варьируется в широких пределах от 3-4 м до 10-15 м, редко до 18 м.

Население и населенные пункты Красноклинского сельского поселения

В состав Красноклинского сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Красный Клин, д. Надеждинка, д. Александровка, поселок Красный уголок.

Административный центр – с. Красный Клин.

Площадь сельского поселения 308000 га.

Население составляет на 1 января 2017 года 778 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноклинское сельское поселение | 413 | 367 | 172 | 425 | 210 |  | 778 |

Экономическая характеристика Красноклинского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит малому бизнесу.

б) Образование

В Красноклинском сельском поселении отсутствуют дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения. Функционирует библиотека.

в) Здравоохранение

В сельском поселении  население обслуживает 1 ФАП, в котором работает 1 медицинский работник.

г) Транспорт

В состав транспортной системы Красноклинского сельского поселения входит автомобильный транспорт (протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 11,4 км).  По территории сельского поселения проходит широколинейная железная дорога

д) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

На территории сельского поселения функционируют ИП Матюшкина Е.А.. и ООО «Олимп».

Таблица 2. Малое предпринимательство на территории Красноклинского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ИП Матюшкина Е.А. | с. Красный Клин, пер. Школьный 104а | розничная торговля |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Олимп» | с. Красный Клин, ул. Центральная, 57а | розничная торговля |  |  |  |  |  |

е) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Красноклинского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 20254,01 м2

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 27,3 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

ж) Водоснабжение

На территории Красноклинского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения (одиночное протяжение уличной водопроводной сети 3847 м). Источником водоснабжения  Красноклинского сельского поселения служит одна артезианская скважина.

з) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Красноклинское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

и) Газоснабжение

Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты. Население Красноклинского сельского поселения обеспечено природным газом на 99%. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Красноклинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3. Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноклинское сельское поселение | 350 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |

Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | кв.м |  |  | 18800 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | кв.м |  |  | 790,7 |  |  |
| 3 | В частной собственности |  |  |  | 18009 |  |  |
| 4 | Площадь общежитий | - |  |  | - |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением | кв.м |  |  | 5830 |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Природным газом |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | кв.м |  |  | 200 |  |  |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

В Красноклинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 2013 в с. Красный Клин была введена в эксплуатацию водопроводная сеть общей протяженностью 3 847 км.

2.2. Существующая система водоотведения

Система централизованного водоотведения в Красноклинском сельском поселении отсутствует.

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев.

2.3 Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Красноклинское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние отдельных участков электрических сетей неудовлетворительное.

2.4 Существующая система сбора и утилизации ТБО Красноклинского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Красноклинского сельского поселения находится 7 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 17 контейнерами, которые обслуживают 778 жителей.

В Красноклинском сельском поселении установка дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения не требуется.

2.5. Существующая система газоснабжения

В настоящее время в Красноклинском сельском поселении газом обеспечено 99 % населения.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов.

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема электроснабжения

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы – до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

3.2 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

Местонахождение существующих контейнерных площадок в графическом формате на территории Красноклинского сельского поселения представлено на рисунке 1

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Красноклинского сельского поселения приведена в табл. 5 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Рисунок 1 – Местонахождение существующих контейнерных площадок на территории Красноклинского сельского поселения

Таблица 5 – Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Красноклинского сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноклинское сельское поселение |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| С. Красный Клин |
| 1 | Ул. Зеленая | 136 | 0,75 | 1 |
| 2 | Ул. Центральная | 24 | 0,75 | 3 |
| 3 | Пер. Школьный | 104А | 0,75 | 3 |
| Итого |  | 7 |
| Д. Належдинка |
| 1 | Ул. Ленина | 1 | 0,75 | 3 |
| 2 | Ул. Пензенский парк |  |  | 3 |
| 2 | Ул. Кирова |  |  | 2 |
| 4 | Ул. Новая |  |  | 3 |
| Итого | 11 |
| Всего | 18 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет ООО «Чистый город».

Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Красноклинского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6. – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Красноклинское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов в год, м. куб. | 1742,4 |
| 2 | Количество образующихся отходов в год, тонн | 250,27 |
| 3 | Численность населения, чел. | 792 |
| 4 | Средний норматив, м3/год | 2,2 |
| 5 | Средний норматив, тонн/год | 0,316 |
| 6 | Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день) | 4,77 |
| 7 | Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня) | 14,31 |
| 8 | Количество установленных контейнеров, шт. | 18 |
| 9 | Объем установленных контейнеров, м. куб. | 13,5 |
| 10 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами в теплое время года, м. куб. | 4,77 |
| 11 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами в холодное время года, м. куб. | 14,31 |
| 12 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в теплое время года | 5 |
| 13 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в теплое время года | 0 |
| 14 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в холодное время года | 4 |
| 15 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в холодное время года | 2 |

Согласно приведенным расчётам, в Красноклинском сельском поселении в теплое время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 5 шт., вместимостью 1,1 м3. В холодное время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3 и в количестве 2 шт., вместимостью 5,0м3 .

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 5.м3 – 2 ед. | 40 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
|  |  |  | Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1.м3 – 5 ед. | 65 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
| Итого |  | 1 | 105 |  |  |  |

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

### 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы утилизации твердых бытовых отходов Красноклинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 5.м3 – 2 ед. | 40 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
|  |  |  | Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1.м3 – 5 ед. | 65 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
| Итого |  | 1 | 105 |  |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 105 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

### Таблица 8

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | 105 | - | 105 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 105 | - | 105 | - | - | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

### Таблица 9

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | 105 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Всего по Программе | 105 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.