РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

РУЗАЕВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПАЙГАРМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 29 сентября  2017 г.                                                                                               № 12/49

с.Пайгарма

«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пайгармского сельского поселения, с учетом результатов по публичным слушаниям, заключения о результатах публичных слушаний,

Совет депутатов Пайгармского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения  Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг. (согласно приложения к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления в сети Интернет по адресу:ruzaevka-rm/ru/

Председатель Совета депутатов

Пайгармского сельского поселения

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия                                                               Л.Г.Горбунова

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перспективные показатели развития Пайгармского сельского поселения для разработки программы | 4 |
|  | 1.1. Характеристика сельского поселения | 4 |
|  | 1.1.1 Социальное обслуживание населения | 6 |
|  | 1.1.2. Экономика и производство | 11 |
|  | 1.1.3. Природные условия | 11 |
|  | 1.1.4. Социально-экономическое развитие | 12 |
|  | 1.2. Прогноз численности и состава населения | 14 |
|  | 1.3. Прогноз развития промышленности | 20 |
|  | 1.4. Прогноз развития застройки Пайгармского сельского поселения | 22 |
|  | 1.5. Прогноз изменения доходов населения Пайгармского сельского поселения | 25 |
| 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги | 31 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 33 |
|  | 3.1. Система электроснабжения | 33 |
|  | 3.2. Система теплоснабжения | 33 |
|  | 3.3. Система водоснабжения | 34 |
|  | 3.4. Система газоснабжения | 35 |
|  | 3.5. Система водоотведения | 35 |
|  | 3.6. Система сбора и утилизации ТБО | 35 |
| 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации | 38 |
| 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 40 |
|  | 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 40 |
|  | 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения | 42 |
| 6. | Перспективная схема электроснабжения | 44 |
| 7. | Перспективная схема водоснабжения | 46 |
| 8. | Перспективная схема водоотведения Пайгармского сельского поселения | 48 |
| 9. | Перспективная схема обращения с ТБО | 50 |
| 10. | Перспективная схема газоснабжения Пайгармского сельского поселения | 53 |
| 11. | Общая программа проектов | 54 |
| 12. | Финансовые потребности для реализации программы | 56 |
| 13. | Организация реализации проектов | 57 |
| 14. | Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение | 58 |
| 15. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 59 |
| 16. | Модель для расчета программы | 63 |
|  | Приложение | 64 |

# 1. Перспективные показатели развития Пайгармского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика сельского поселения

Муниципальное образование «Пайгармское сельское поселение» расположено в центральной части Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- село Пайгарма - административный центр;

-Пос. сов. №3 Дорурс;

-г.Рузаевка-2, в/ч 67754;

- поселок Зелёный;

- поселок р.Пишля.

Пайгармское сельское поселение граничит:

- на севере с Мордово-Пишленским СП;

- на востоке с Татарско-Пишленским СП;

- на юге с Трускляйским СП;

- на западе с Ховащинским СП и Русско-Баймаковским СП;

Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет 2889га.

Таблица 1

| Общая площадь земель поселения | га | 2889 |
| --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения | *** | 1915 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья | *** | 566 |
|  | пашня | *** | 1349 |
|  | залежь | *** |  |
|  | кормовые угодья | *** |  |
| Площадь земель населенных пунктов | *** | 974 |

Постоянных жителей в сельском поселении 1127 человек.

Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром.

Основными землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия.

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины.

Электроснабжение осуществляется от электросистемы.

Налажена система внутрипоселенческих перевозок. Транспортная доступность до населенных пунктов сформирована.

На территории поселения имеются месторождения полезных ископаемых, которые можно использовать в промышленности.

Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг, транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.

Транспортная инфраструктура

Наличие автомобильного транспорта в поселении создают возможностьвовлечения внешней транспортной инфраструктуры в систему международных федеральных мультимодельных транспортных коридоров.

Таблица 2

| Дороги, транспорт |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13,75 |
| в том числе с твердым покрытием | *** |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | *** | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |
| Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения | единиц | 8 |
| Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | да/нет | да |

Транспортные связи, проходящие через район, обеспечивают возможность включения Пайгарского транспортного узла в систему международных транспортных коммуникаций.

Улично-дорожная сеть в настоящее время зачастую не соответствует уровню загрузки их автодвижением - требуется реконструкция проезжих частей улиц.

Таблица 3- Анализ Пайгармского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Пайгармское СП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 28,89 |
| 2. | Население (всего), чел. | 1127 |
| 3. | Плотность населения чел./кв.км | 39,01 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 5 |

### 1.1.1. Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Пространственное развитие, новое жилищное строительство, а также различные демографические процессы обуславливают трансформацию системы культурно-бытового обслуживания населения.

В течение прогнозного периода ожидается рост заинтересованности инвесторов в развитии объектов культурно-бытового обслуживания. Это будет обусловлено как процессом комплексного освоения новых территорий под жилую застройку (что предполагает финансирование создания социальной структуры), так и изменения качественной среды существующей системы социальной сферы:

Внедрение новых форм торговли, модернизация развлекательных учреждений, появление новых типов досуговых учреждений и др.

Кроме того, на прогноз повлияла существующая тенденция усиления коммертизации сферы культурно-бытового обслуживания, подразумевающая интенсивное развитие платных услуг, рост доли частного бизнеса в этом секторе. Это, безусловно, благоприятное явление должно сопровождаться активным участием государства через поддержание бесплатных учреждений образования, здравоохранения и культуры.

При определении ёмкости объектов социального назначения приняты во внимание следующие положения:

- нормативы для определения ёмкости детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, больниц, поликлиник определены исходя из перспективной демографической структуры населения;

- ёмкость больниц, поликлиник, гостиниц и некоторых других учреждений определена исходя из перспективной численности населения как поселения, так прилегающих территорий.

Общеобразовательные учреждения

Отмечается тенденция к ежегодному сокращению численности учащихся в общеобразовательных школах. Снижается и наполняемость классов.

В общеобразовательных учреждениях появится избыток ёмкости, что потребует обязательной оптимизации системы школ.

Таблица 4

| Образование |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений | единиц | 1 |
|  | наименование | МБДОУ "Пайгармский детский сад" |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 35 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | человек | 57 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | *** | 18 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 32 |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 12 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 1 |
| Число общеобразовательных учреждений | единиц | 1 |
|  | наименование | МБОУ "Пайгармскаясредняя общеоразовательная школа" |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 91 |
| Численность учителей | *** | 19 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса | *** | 14 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 1 |

При этом следует отметить двойственность ситуации, с которой предстоит столкнуться: с одной стороны появятся избыток общеобразовательных школ, связанный с неблагоприятной демографической динамикой, с другой - возникнет потребность в строительстве школ в новых кварталах жилой застройки. Высвобождающиеся площади выступают важным ресурсом для использования под различные общественные нужды.

Важной тенденцией должно стать дальнейшее преобладание доли учреждений, занимающихся подготовкой специалистов технических специальностей, потребность которых со стороны предприятий будет расти довольно высокими темпами.

Высвобождающиеся площади выступают важным ресурсом для использования под различные общественные нужды.

Медицинские учреждения

Как в целом по России медицинским учреждениям поселения требуется в первую очередь модернизация оборудования, что будет способствовать повышению качества обслуживания населения. Кроме того, сами здания и сооружения здравоохранения в основном характеризуются высоким процентом износа.

Ожидается усиление коммертизации системы здравоохранения, старая всё больше будет представлена платными учреждениями стоматологии, массажных салонов, центра психологической помощи и т.д.

Возможно также развитие платных клинических учреждений, центров оказания скорой помощи и т.д. Особенностью станет тяготение офисов платных врачебных консультаций к новым районам, что безусловно, связано с различиями платежеспособности спроса в существующих и более новых районах жилья.

Таблица 5

| Здравоохранение | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) | единиц | 1 |
|  | наименование | ГБУС РМ "Рузаевская МБПайгармский ФАП" |
| Численность врачей | человек |  |
| Численность среднего медицинского персонала | *** | 2 |

Физкультуры и спорта

Модернизация имеющихся спортивных объектов, создание новых, направления необходимых усилий на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни, в конечном счёте (при условии роста благосостояния населения) может стать дополнительными источником доходов.

К 2030 году потребность в спортивных учреждениях существенно возрастёт: необходимо отведение дополнительных территорий под спортивные залы, плавательные бассейны и спортивно-оздоровительные комплексы по игровым видам спорта в рекреационных зонах территорий поселения.

| Физическая культура и спорт | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- |
| Количество спортивных сооружений | единиц | 2 |
| в т.ч. | стадионы с трибунами | *** |  |
|  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 1 |
|  | спортивные залы | *** | 1 |

Таблица 6

Культура

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, ограничений негативного влияния досуговых учреждений на общество. Новые объекты досуга целесообразно размещать совместно со спортивными учреждениями, расширяя спектр услуг в сфере активного отдыха и досуга.

Таблица 7

| Культура | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 |
|  | наименование | МБУК " КДЦ Пайгармского сельского поселения" |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа | человек | 1 |
| Число библиотек | единиц | 2 |
| Численность работников в библиотеках | *** | 2 |
| Число детских музыкальных, художественных и школ искусств | единиц | 1 |
|  | наименование | МБОУ ДОД "Пайгармскаядестская шкала искусств" |
| Численность работников детских музыкальных, художественных и школ искусств | человек | 8 |
| Численность занимающихся в них детей | *** | 38 |

Важным элементом формирования сети учреждений отдыха станет строительство торгово-развлекательных комплексов, представляющих универсальный набор услуг досуга для населения, в том числе новые кинозалы, залы боулинга, выставочные залы, зоопарки.

### 1.1.2. Экономика и производство

Таблица 8

| Число, находящихся на территории поселения организаций по видам экономической деятельности |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Число организаций - всего | единиц |  |
| в т.ч. | сельскохозяйственные организации | *** |  |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | *** |  |
|  | сельскохозяйственные кооперативы | *** |  |
|  | организации строительства, транспорта и связи | *** |  |
|  | обрабатывающие производства | *** |  |
|  | организации в сфере розничной торговли и общественного питания | *** | 3 |

Предпринимательская деятельность осуществляется в основном в сфере торговли, общественного питания, производства, оказания бытовых услуг, транспортных услуг и переработки сельскохозяйственной продукции.

Таблица 9

| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| в т.ч. | количество средних предприятий | *** |  |
|  | количество малых предприятий | *** |  |
|  | количество микропредприятий | *** |  |
|  | индивидуальные предприниматели | *** | 2 |

### 1.1.3.Природные условия

Климат Пайгармского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого -120 С, абсолютный минимум -440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум -380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 - 190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течении года они выпадают неравномерно - максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течении целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течении года, но и в течении летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80 - 100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

### 1.1.4. Социально-экономическое развитие

Основными направлениями программы является создание благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения на территории Пайгармского сельского поселения путем поддержки социальной сферы и повышения эффективности предоставляемых государственных услуг. На основе проведенного анализа текущего состояния Пайгармского сельского поселения, а также выявленных сильных и слабых сторон, были сформированы три основных стратегических направления развития, включающие в себя основные приоритеты развития сельского поселения. Формирование стратегических направлений происходило с учетом имеющихся ресурсов и финансовых возможностей Пайгармского сельского поселения.

Направление 1. Повышение комфортности среды жизнедеятельности

Повышение благоустройства населенных пунктов поселения.

Развитие человеческого потенциала.

Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

Направление 3.Выстраивание партнерскихотношениймежду населением, властью и бизнесомна территории Пайгармскогосельского поселения.

Создание условий для развития частно-муниципального партнерства.

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование издравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкциисуществующего фонда.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Пайгармскомсельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения.

Распределение населения Пайгармского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 10.

Таблица 10 - Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пайгарма | 137 | 149 | 42 | 145 | 106 | 33 | 286 |
| Пос. сов. №3 Дорурс | 219 | 225 | 83 | 195 | 76 | 73 | 444 |
| г. Рузаевка-2, в/ч 67754 | 166 | 170 | 57 | 209 | 69 | 54 | 336 |
| пос. Зеленый | 15 | 15 | 4 | 19 | 7 | 4 | 30 |
| Разъезд Пишля | 14 | 17 | 6 | 20 | 5 | 6 | 31 |

Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Рисунок 1

Структуру населения на 2016 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население -51%;

- женское население -49%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста - 17%;

- трудоспособное население -57%;

- старше трудоспособного возраста -26%.

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание мужского населения над женским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население трудоспособного возраста.

Таблица 11 - Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся | чел. | 12 | 6 | 10 | 11 |  |  |
| 2 | Число умерших | чел. | 16 | 14 | 12 | 20 |  |  |

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Смертность. Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

- на первом месте -сердечно-сосудистые заболевания;

- на втором - онкологические заболевания.

Таблица 12 - Прирост/убывание населения

| 1 | Обозначить причины прироста/убывания | Убывание населения /смертность/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Продолжительность жизни, лет |  |

Перспективные показатели численности населения по группам можно проанализировать по данным таблицы, представленной далее.

Таблица 13 - Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 48 | 40 | 46 | 42 |  |  |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 136 | 127 | 124 | 129 |  |  |
| 3 | Численность, занятых в промышленности | 120 | 134 | 137 | 119 |  |  |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 101 | 105 | 117 | 109 |  |  |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 87 | 89 | 93 | 84 |  |  |

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: главной целью программы социально-экономического развития Пайгармского поселения должно стать- повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально-экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

Выводы:

1. Наблюдается устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Пайгармское сельское поселение» из других регионов.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

Приоритетным направлением развития сельского поселения» станет усиление процессинговой функции, предполагающей размещение здесь производственных мощностей российских и иностранных компаний.

Второй функцией района станет развитие логистики в связи с растущим грузооборотом транзитного автомобильного потока.

Основным источником инвестиций будут бизнес-сообщества, которые будут привлекать средства в фонды специализации района, так и другие сектора экономики.

Необходимо укреплять функции перерабатывающих отраслей сельскохозяйственного сырья.

Базовый процесс развития производства имеет три основных составляющих: стабилизация финансового состояния большинства существующих производств, приход новых отечественных и иностранных предприятий (преимущественно на базе имеющихся предприятий) внедрение новых отраслей ориентированных на спрос предприятий и населения.

Развитие малого предпринимательства

В малом бизнесе более всего предприятий и организаций торговли и общественного питания, предприятий материально-технического снабжения, промышленности, строительства и транспорта, возрождение промыслов и ремесел.

Ряд малых предприятий для своего развития используют различные способы финансирования, в частности лизинг, кредит, франчайзинг, что также характеризует малый бизнес как современный инструмент проникновения иностранных компаний на рынок и указывает на складывающуюся открытость экономики.

Местные предприниматели смело идут на создание производства, не оставляют без внимания бытового обслуживания, которую сумели сохранить практически в полном объеме.

Планируется, что рост доходов местных предпринимателей позволит поселению перейти на самообеспечение.

Такая задача вполне выполнима, если учесть, что в решении ее принимает участие предприятия малого и среднего бизнеса, включая наиболее крупных индивидуальных предпринимателей.

Если брать общие показатели, то количество предприятий малого и среднего бизнеса вырастет, а работников станет больше нынешнего их числа.

## 1.4. Прогноз развития застройки Пайгармскогосельского поселения

Жилой фонд района представлен в основном усадебными жилыми домами.Основная масса всего жилого фонда - это частный жилой фонд. Из-за дефицита финансирования среднегодовой объём строительства значительно сократился по сравнению с концом 90-ых годов.

Таблица 14 - Характеристика жилищного фонда

| Характеристика жилищного фонда |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (на начало года) | кв.м. | 34700 |
| в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | *** | 30,7 |

Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогнозируемого качества жизни, что в определённой степени оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Своевременные финансовые инструменты позволяют частично решить «жилищный вопрос», однако в дальнейшем направление бренда объемов жилищного строительства будет зависеть от благосостояния населения.

Структура строительства нового жилья будет зависеть от имущественного состояния жителей.

Возрастёт доля населения, обозначаемого в современной экономике как «средний класс». Кроме того, снизится доля малоимущих (с достатком «ниже среднего»). Доля людей с высоким достатком возрастёт, но незначительно.

На основе прогноза уровня жизни населения проектом предлагается прогноз структуры нового строительства подразумевающего рост строительства жилья «комфорт-класса». Следует учесть, что это не отражает структуры нового строительства, однако указывает на тенденцию роста спроса на жильё более высокого уровня комфорта.

Проектное соотношение многоквартирного и усадебного строительства принимается на основании соотношения ввода в эксплуатацию жилого фонда за последние годы, остальные жилищные площадки поселения рекомендуется максимально формировать высокоплотной и усадебной застройкой.

Новое жилищное строительство в разрезе планировочных районов.

Перспективными в отношении создания качественно новой городской среды являются: населённые пункты и территории с удобной транспортной связью. Здесь возможно создание площадок коттеджного строительства для людей с уровнем дохода выше среднего.

Населённые пункты, сочетающие сравнительную близость к городу и расположенных вблизи узла внешних магистралей предопределяют развитие коммерческой функции и логистики, соответственно - формирование жилой застройки разной комфортности.

Большое значение в объёмах жилищного строительства будет иметь выборочная реконструкция существующих жилых территорий, не требующих больших вложений в строительство новых инженерных и социальных инфраструктур.

Таблица 15 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Пайгарма | 213 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Пос. сов. №3 Дорурс | 9 | 1 | 30 | 0 | 4 |  |
| Г.Рузаевка-2, в/ч 67754 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  |
| Поселок Зеленый | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разъезд Пишля | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |

Стоит при этом отметить, что убыль жилищного фонда складывается из убыли жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, включая функциональное изменение типа жилой застройки (выборочная реконструкция) усадебной застройки (преимущественно формирование примагистральных общественных центров), вынос малоценного жилищного фонда из санитарно-защитных зон.

Таблица 16 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Кв.м | 34,7 | 34,7 | 34,8 |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | Кв.м | 2,7 | 2,1 | 1,9 |  |  |
| 3 | В частной собственности | Кв.м. | 25,4 | 26,0 | 26,3 |  |  |
| 4 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |
| 7 | Централизованной канализацией |  | 12,8 | 12,8 | 12,8 |  |  |
| 8 | Централизованным электроснабжением | % | 34,7 | 34,7 | 34,8 |  |  |
| 9 | Природным газом | % | 34,7 | 34,7 | 34,8 |  |  |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | 0,3 | 0 | 0 |  |  |

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

## 1.5.Прогноз изменения доходов населения Пайгармского сельского поселения

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности работающих в поселении практически остается неизменным.

Таблица 17

| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: | руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | муниципальных служащих | *** | 25000 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** |  |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** |  |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** |  |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 15160 |

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе.

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для обеспечения занятости населения предусматривается:

-совершенствование финансово-кредитных и налоговых рычагов воздействия на занятость и создание новых рабочих мест;

-стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства на селе;

-совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребности рынка труда с целью перераспределения высвобождаемых работников в высокодоходные несельскохозяйственные виды деятельности и сферу услуг;

-содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу;

-развитие системы общественных оплачиваемых работ в сельской местности с использованием средств государственного фонда содействия занятости (благоустройство сельских населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и т.д.);

-создание условий для привлечения населения на сезонные работы;

-улучшение условий и повышение безопасности труда сельскохозяйственных работников, создание дополнительных рабочих мест для работников, высвобожденных в связи с реформированием АПК;

-упрощение процедур организации деятельности субъектов малого предпринимательства на селе, получения кредитных ресурсов, развитие системы их взаимного кредитования;

-оказание малому предпринимательству в сельской местности юридических, информационных, консалтинговых, маркетинговых и других услуг;

-реализация системы мер, направленных на закрепление кадров на селе, прежде всего молодых специалистов, включая обеспечение жильем, выплату единовременных пособий, предоставление льготных кредитов на потребительские нужды и др.

В области повышения доходов сельского населения особое внимание будет уделяться усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (реализованную продукцию, прибыль), установлению личного контроля работника за движением капитала, формированию персонифицированных долей и паев в имуществе организаций, концентрации их у наиболее активной и предприимчивой части сельских товаропроизводителей.

Система заработной платы будет максимально ориентирована на использование каждым работником резервов увеличения производства (повышения урожайности культур, продуктивности животноводства, производительности труда, снижения материальных, топливно-энергетических затрат и др.).

Учитывая, что вторым по значимости источником доходов на селе являются личные подсобные хозяйства, государство будет поощрять стремление людей заниматься этой формой производства, оказывать ей всемерную поддержку.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:

-обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

-обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения.Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 18

| Финансы | тыс. руб. | за 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) | *** | 3640,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы | *** | 495,2 |
| Налоговые доходы, в т.ч. | *** | 495,2 |
| налог на доходы физических лиц | *** | 89,6 |
| земельный налог | *** | 141,1 |
| налог на имущество физических лиц | *** | 68,5 |
| единый налог на вмененный доход | *** |  |
| единый сельскохозяйственный налог | *** |  |
| налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | *** |  |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | *** |  |
| государственная пошлина | *** |  |
| другие налоговые доходы | *** |  |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | *** |  |
| в т.ч. доходы | получаемые в виде арендной платы за земельные участки | *** |  |
|  | от сдачи в аренду имущества | *** |  |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | *** |  |
| в т.ч. от продажи | земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | *** |  |
|  | имущества, находящегося в муниципальной собственности | *** |  |
| доходы от оказания платных услуг | *** | 196,0 |
| штрафы | *** |  |
| другие неналоговые доходы | *** |  |
| Безвозмездные поступления | *** | 3144,9 |
| в т.ч. | дотации | *** | 1793,3 |
|  | субсидии | *** | 962,9 |
|  | субвенции | *** | 54,8 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** | 333,9 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 60 |
| Расходы бюджета поселения | *** | 2808,3 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 201,2 |
|  | охрана окружающей среды | *** |  |
|  | образование | *** |  |
|  | культура | *** | 977,1 |
|  | благоустройство территории | *** | 215 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** |  |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1415 |
|  | другие расходы (расшифровать) | *** |  |

Таблица 19 - Конкурентные преимущества поселения

| №п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли |  | нет |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | нет |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости |  | нет |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура | да |  |  |
| 5 | Близость к столице Республики | да |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | да |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | нет |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. |  | нет |  |
| 9 | Низкая криминогенность | да |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | да |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал |  | нет |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал |  | нет |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов |  | нет |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. |  | нет |  |

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Пайгармскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения имеется централизованная сеть теплоснабжения.

Газоснабжение

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Пайгармском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.

Водоснабжение

В Пайгармском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, атакже потребности организаций, функционирующих на территории поселения.

Водоотведение

В Пайгармском сельском поселении существует система централизованного водоотведения.

Утилизация ТБО

На территории Пайгармского с/ппроизводится санкционированный сбор и утилизация ТБО.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Пайгармского сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Техническое состояние электрических сетей и оборудования Пайгармского сельского поселения удовлетворительное.

## 3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла - автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

## Таблица 21-Котельные по виду топлива

| №п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые | 2 | отопительные |
| 2 | Жидкотопливные |  |  |
| 3 | Твердотопливные |  |  |
| 4 | Комбинированные |  |  |
| 5 | Электрические |  |  |

Таблица 22-Котельные по расположению

| №п/п | Виды котельных по топливу | Количество | Тип (отопительные, технологические) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельностоящие | 1 | отопительные |
| 2 | Блочно-модульные | 1 | отопительные |
| 3 | Крышные |  |  |

Таблица 23-Организация, на балансе которой находятся котельные

| №п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пайгармская СОШ | Пос.совхоз №3 Дорурс, ул.Центральная д.1а, 51-2-74 | Карезин Сергей Владимирович |  |
| 2 | АО ГУЖКХ ОП «Пензенский ЭУ 01 Пензенский | г. Пенза, ул. Советская 5 | Агуреев Александр Иванович |  |

## 3.3. Система водоснабжения

В Пайгармском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 24 - Обслуживающая организация системы водоснабжения

| №п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Пайгармского сельского поселения | с. Пайгарма, ул. Центральная дом 16 | Шкаева Наталья Николаевна |  |
| 2 | АО ГУЖКХ ОП «Пензенский ЭУ 01 Пензенский» | г. Пенза, ул. Советская 5 | Агуреев Александр Иванович |  |

Таблица 25- Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр.номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | рабочая | 2000 | 100% | 200 |  |  |  |
| 2 | 3386 | (не рабочая) | 1994 | 100% | 220 |  |  |  |

## 3.4. Система газоснабжения

В настоящее время в Пайгармском сельском поселении газом обеспечено  всё население. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 26

| Газоснабжение |  | * |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | *** | 25300 |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте | *** |  |
| Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год | *** |  |
| Ввод в действие газовых сетей | *** |  |
| Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) | *** | 531 |

## 3.5. Система водоотведения

Протяженность  сети водоотведения  4,5 км. Состояние сети неудовлетворительное, требуется реконструкция и капитальный ремонт участков с наибольшим износом.

Таблица 27- Обслуживающая организация системы водоотведения

| №п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО ГУЖКХ ОП «Пензенский ЭУ 01 Пензенский» | г. Пенза, ул. Советская 5 | Агуреев Александр Иванович |  |

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Пайгармского сельского поселения находится 12 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на ней 18 контейнерами, которые обслуживают 1127 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

Таблица 28 - Организация, учитывающая ТБО и КТО

| №п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Чистый город» | г.Рузаевка, 2-00-22 |  | Старцев Вадим Алексеевич |

Местонахождение существующих контейнерных площадок в графическом формате на территории Пайгармского сельского поселения представлено на рисунке далее.

Рисунок 4

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Пайгармского сельского поселения приведена в таблице 29 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 29

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пайгармское сельское поселение |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| П. Совхоз № ДОРУРС |
| 1 | Ул. Центральная | 18 | 0,75 | 2 |
| 2 | Ул. Центральная | 12 | 0,75 | 1 |
| 3 | Ул. Центральная | 2 | 0,75 | 2 |
| 4 | Ул. Центральная | 10 | 0,75 | 2 |
| 5 | Ул. Центральная | 1А | 0,75 | 1 |
| 6 | Ул. Центральная | 29 | 0,75 | 1 |
| Итого |  | 9 |
| С. Пайгарма |
| 1 | Ул. Центральная | 5 | 0,75 | 1 |
| 2 | Ул. Центральная | 21 | 0,75 | 1 |
| 3 | Ул. Центральная | 43 | 0,75 | 1 |
| 4 | Ул. Центральная | 68 | 0,75 | 1 |
| 5 | Ул. Центральная | 91 | 0,75 | 1 |
| 6 | В/ч 67754 | 105 | 0,75 | 4 |
| Итого | 9 |
| Всего | 18 |

Таблица 30-Дополнительные сведения

| №п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Меры обеспечения безопасной работы системы ТБО |  |  |
| 2 | Соответствие проб воды, воздуха и другим показателям санитарно-эпидемиологических норм |  |  |
| 3 | Осуществление транспортировки, удаленность |  |  |
| 4 | Зимнее содержание дорог | удовлетворительное |  |
| 5 | Наличие несанкционированных свалок | нет |  |
| 6 | Планирование нового строительства, реконструкции |  |  |
| 7 | Тариф |  |  |

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации

Таблица 31- Документы, разработанные на сегодняшний день

| Документы территориального планирования: |  |
| --- | --- |
| Наличие утвержденного генерального плана поселения | Решение № 32/155 от 04.08.2011 г. |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселения | Решение № 45/167 от 02.12.2011 г. |
| Документы стратегического планирования: |  |
| Стратегия социально-экономического развития муниципального образования |  |
| План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования |  |
| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период | Постановление № 53 от 08.12.2015 г. |
| Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период |  |
| Муниципальные программы: |  |
| 1. Социально-экономического развития Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на период 2011-2016 г.г. | Решение № 18/57 от 30.10.2012 г. |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района на 2015-2020 годы | Постановление № 9 от 12.03.2015 г. |
| 3. Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия | Решение № 19/57 от 29.11.2012 г. |
| 4. Устойчивое развитие Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Постановление № 64 от 10.09.2013 г. |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Пайгармского сельского поселения.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

## 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели надежности системы электроснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние сетей электроснабжения

б) бесперебойность подачи электроэнергии;

в) обеспеченность населения в полном объеме отпускаемого электричества.

Целевые показатели надежности системы газоснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние оборудования и сетей распределительного газопровода;

б) бесперебойность подачи газа;

в) обеспеченность населения газом в целом по поселению.

# 6. Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы - до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

В рамках программы развития планируется модернизация уличного освещения, основанная на замене светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на энергосберегающие (25 ед.). Также планируется оформление прав собственности на бесхозяйные объекты, представленные в таблице 32:

Таблица 32

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь, м2/ протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Пайгармское сельское поселение |
| 1 | ЗТПЛ – 6/400кВа | Поселок совхоз №3 «Дорурс» | 1 |
| 2 | ЗТПЛ-А1/250кВа | Поселок совхоз №3 «Дорурс» | 1 |
| 3 | ВЛ 0,4кВа | Поселок совхоз №3 «Дорурс» | 6,01км |
| 4 | ВЛ 10кВа | Поселок совхоз №3 «Дорурс» | 2,8км |

Таблица 11

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. Руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Замена светильников с ртутными лампами и лампами накаливания наэнергосберегающие (25 ед.) | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  | 188 | 2018-2028 | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 188 |  |  |

# 7. Перспективная схема водоснабжения

Водопотребление жилищно-коммунального сектора за последние годы в большинстве населенных пунктов стабилизировалось.

Объем воды, который потребуется на первую очередь, принимается на основе водопотребления на современном уровне с повышенным коэффициентом 1,1 и составит - 0,7 тыс. м3/сут.

Объем воды, который потребуется Пайгармскому поселению на планируемый срок, принимается по данным проекта «Схема территориального планирования Республики Мордовия» и составит: 1,4 тыс. м3/сут.

Поселение обладает достаточными ресурсами подземных вод для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов.

Таблица 33- Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5,9 | Полиэтилен, сталь | 100% | 64,100 |

Таблица 34 - Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализуемой воды потребителям, тыс.куб.м. |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды промышленными предприятиями, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем реализуемой воды бюджетными организациями, тыс.куб.м |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды коммерческими организациями, тыс.куб.м |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды многоквартирными домами, тыс.куб.м |  |  |  |
|  | Количество потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению | Коммерческие здания | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Частные дома | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Многоквартирные дома | 34 | 34 | 34 |
|  |  | Бюджетные организации | 6 | 6 | 6 |
|  | Количество домов, зданий, оснащенных узлами учета ресурса | 0 | 0 | 0 |

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Пайгармского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

Таблица 35

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 5900 м | 10773 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 10773 |  |  |  |

# 8. Перспективная схема водоотведения Пайгармского сельского поселения

Одной из главных задач системы водоотведения является организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках программы развития планируется  реконструкция сети водоотведения с наибольшим износом. Сеть водоотведения в Пайгармском поселении является бесхозяйным объектом. Планируется оформление прав собственности.

Таблица 36 - Сети водоотведения

| Год прокладки | Протяженность, км | Материал сетей | Диаметр трубопроводов, м | Прогноз строительства сетей | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,5 |  | 100 |  | 100% |

Таблица 37

Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Пайгармского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструция сетей водоотведения | Бесперебойная работа водоотведения | 4500 м | 14579 | 2018-2028 | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 14579 |  |  |

# 9. Перспективная схема обращения с ТБО

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Перспективные направления в области санитарной очистки Пайгармского сельского поселения:

• Ликвидация несанкционированных свалок.

• Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

• Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

• Обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Пайгармского сельского поселения представлен в таблице38.

Таблица 38- Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Пайгармское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1750,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1127 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 2579,20 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, в Пайгармском сельском поселении отсутствует необходимость установки дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

# 10. Перспективная схема газоснабжения Пайгармского сельского поселения

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения вПайгармском сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

# 11. Общая программа проектов

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Пайгармского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

Таблица 39

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 5900 м | 10773 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 10773 |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения Пайгармского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 40

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструция сетей водоотведения | Бесперебойная работа водоотведения | 4500 м | 14579 | 2018-2028 | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 14579 |  |  |

Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабженияПайгармского поселения 2018-2028 годы(в ценах 2016)

Таблица 41

| № | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. Руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Замена светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на энергосберегающие (25 ед.) | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию |  | 188 | 2018-2028 | Средства республиканского бюджета |
|  | Итого |  |  | 188 |  |  |

# 12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 42

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 10773 | - | 10773 | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 14579 | - | 14579 | - | - | - |
|  | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 188 |  | 188 |  |  |  |
|  | Итого | 25540 | - | 25540 | - | - | - |

# 13. Организация реализации проектов

# Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

# Таблица 42

| №п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 10773 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 978 | 978 | 978 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоотведения | 14579 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | 188 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | Всего по Программе | 25 540 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 |

# 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 25 540тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

# 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017по 30.06.2017 | с 01.07.2017по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) |
| --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский (с НДС)Пайгарма | 33,46 | 33,46 | 34,54 | 34,54 | 103,23 | 30,96 | 30,96 | 31,88 | 31,88 | 102,97 |
| ОАО «РЖД» (Рузаевский участок) (с НДС) | 28,32 | 28,32 | 30,24 | 30,24 | 106,78 |  |  |  |  |  |
| ООО «Горвода» (с НДС) | 23,31 | 23,31 | 25,06 | 25,06 | 107,51 |  |  |  |  |  |
| ООО «Горсток»* |  |  |  |  |  | 20,78 | 20,78 | 21,71 | 21,71 | 104,48 |
| ИП Плотникв С.И.* | 22,67 | 22,67 | 24,50 | 24,50 | 108,07 |  |  |  |  |  |
| МП «Плодопитомническое ЖКХ»* | 21,80 | 21,80 | 22,23 | 22,23 | 101,97 | 13,25 | 13,25 | 13,37 | 13,37 | 100,91 |
| МБУ «Управление обслуживания» |  |  |  |  |  | 3,27 | нет | 3,42 | нет |  |

Таблица 43

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) | Горячая вода (руб./м3) |
| --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский (с НДС)Пайгарма | 1592,95 | 1592,95 | 1704,58 | 1704,58 | 107,01 |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива Рузаевка) (без НДС) | 2158,40 | нет | 2270,12 | нет |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (Рузаевский участок) (с НДС) | 1857,06 | 1857,06 | 1964,51 | 1964,51 | 105,79 |  |  |  |  |  |
| ОАО «Мордовэлектротеплосеть» (с НДС) | 1857,06 | 1857,06 | 2155,68 | 2001,13 | 107,76 | 143,29 | 143,29 | 153,75 | 153,75 | 107,30 |
| ООО «Энергоресурс» (Красное сельцо)* | 1836,86 | 1795,00 | 1962,00 | 1917,29 | 106,81 |  |  |  |  |  |

Таблица 43

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Таблица 44

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий | в среднем за год к предыдущему году | в среднем за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

# 16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 01.01.2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

### Приложение

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Пайгармского сельского поселения

от 12 сентября 2017 г №12/46

График проведения публичных слушаний по проекту  решения Совета депутатов Пайгармского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.»

| № | дата проведения публичных слушаний | Время проведения публичных слушаний | Место проведения публичных слушаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.09.2017 г. | 16.00 | Администрация Пайгармского сельского поселения |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

Пайгармского сельского поселения

от 12 сентября 2017г №12/46

Рабочая группа по организации и  проведению публичных слушаний по проекту  решения Совета депутатов Пайгармского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.»

| 1 | Шкаева Наталья Николаевна | Глава администрации Пайгармского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Яушкина Любовь Васильевна | Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения |
| 3 | Абанина Галина Петровна | Зам.Главы администрации Пайгармского сельского поселения |
| 4 | Карташова Антонина Ивановна | Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения |
| 5 | Атерекова Анна Яковлевна | Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения |

Приложение 4

к решению Совета депутатов

Пайгармского сельского поселения

от 12 сентября 2017 г №12/46

Форма внесений предложений по проекту  решения Совета депутатов Пайгармского сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.»

| № | Глава , статья, часть статьи, пункт | Текст проекта | Текст поправки | Текст проекта с учетом поправки | Кем внесена поправка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФИО гражданина (граждан) внесшего предложения | Домашний адрес, телефон | Данные о документе, удостоверяющем личность | Место работы (учебы) |

# Footnotes

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пайгармского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».