РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Рузаевский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МОРДОВСКО-ПИШЛИНСКОГО сельского поселения

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2017 года							              № 15а/36

с.Мордовская Пишля

«Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг».

Руководствуясь Уставом  Мордовско-Пишлинского сельского поселения, Совет депутатов Мордовско-Пишлинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг». (прилагается).

2. Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  в  информационном  бюллетене  Мордовско-Пишлинского  сельского  поселения  и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: ruzaevka-rm.ru.

Заместитель Главы Мордовско-Пишлинского                          Т.М.Ломаткина

сельского поселения по работе в Совете

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Программный документ

(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                                    Ю. Ю. Корнишин

Оглавление

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Мордовско-Пишленского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишленского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишленского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мордовско-Пишленского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018– 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Реконструкция сетей водоснабжения 2.Установка контейнеров для сбора ТБО В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишленского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДОВСКО-ПИШЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное образование «Мордовско-Пишленское сельское поселение» расположено в  центральной части Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные

пункты:

– село Мордовская Пишля  - административный центр;

– село Булгаки;

– деревня Мордовская Полянка;

– село Тепловка

Мордовско-Пишленское сельское поселение граничит:

– на севере с Шишкеевским сельским поселением и Перхляйским сельским поселением;

– на востоке с Сузгареевским сельским поселением;

– на юге с Пайгармским  сельским поселением;

– на западе с Хованщинским сельским поселением и Стрелецко-Слободским сельским поселением;

Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет  87,15  га.

Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром. Расстояние от центра поселения до районного центра 24 км. В поселении налажено регулярное автобусное сообщение с административном центром.

Климат

Климат Мордовско-Пишленского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха на рассматриваемой территории +3,60 С. Наиболее холодным месяцем является январь, средняя температура которого –120 С, абсолютный минимум –440 С. Среднегодовая температура воздуха самого теплого месяца (июля) +190 С, абсолютный максимум –380 С.

Вегетационный период обычно продолжается с конца апреля до середины октября, т. е. составляет 180 – 190 дней.

По данным Саранской и других метеостанций по многолетним данным количество выпадающих здесь атмосферных осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной полосы. Однако, в течении года они выпадают неравномерно – максимум приходится на июнь июль месяцы, минимум   на январь февраль. Иногда осадки не выпадают в течении целого месяца. Количество выпадающих осадков колеблется не только в течении года, но и в течении летних месяцев, зимой же оно более постоянное. Почва промерзает на глубину 80 100 см, иногда на 150 см (в зависимости от рельефа и иных причин). Снеговой покров достигает 75 см, средняя толщина снежного покрова 37 см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины или конца апреля.

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

РЕЛЬЕФ

Поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско- Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно- денудационных процессов с юго-востока на северо-запад.

Эрозионно-денудационная равнина, отличается значительной эрозионной расчлененностью. Останцово-водораздельные массивы имеют максимальные абсолютные отметки – 280 320 м. Глубина эрозионного вреза достигает 100 - 120 м.

Длительные тектонические инверсии обусловили активное развитие эрозионных процессов. Почти повсеместно на водораздельных массивах и крутых склонах наблюдаются выходы карбонатных и кремнисто карбонатных пород. Равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной – пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, вверх по течению она уменьшается. Высота террасы 3 5 м над уровнем поймы.

Макро  и мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом строении территории поселения выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. Вследствие активной тектонической деятельности поверхность фундамента неровная. На большей части она приподнята и представляет краевую часть Волго-Камской антеклизы – Токмовский свод.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории Республики Мордовия включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Отложения девона имеют повсеместное распространение. На большей части рассматриваемой территории они залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные порода перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения также распространены повсеместно. Они представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.

Мощность пермских отложений составляет до 60 м. Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения. Раннее они имели повсеместное распространение, но в последующем в значительной степени были размыты водными потоками. Мезозойские отложения имеют юрский и меловой возраст.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает 170 м.

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами, глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.

Кайнозойские отложения подразделяются на породы палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Современная мощность морских отложений палеогенового возраста достигает значений до 120 м. Отложения представлены опоками, мергелями с прослоями песков и песчаников.

Неогеновые накопления представлены осадками лагунно-морского и речного происхождения. В отложениях содержатся разнозернистые пески, глинистые пески, реже – глины. Общая мощность отложений составляет не более 80 м.

Приповерхностная часть земной коры на территории Мордовии повсеместно сложена четвертичными отложениями. В сельском поселении развиты в основном элювиальные и элювиально-делювиальные образования, возникшие вследствие выветривания коренных (морских) горных пород.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

ГИДРОГРАФИЯ

Крупных рек в поселении нет. Гидрографическая сеть поселения представлена следующим водотоком: р.Пишля.

Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая   начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора   два месяца, в отдельные годы   больше. Все реки имеют снеговое питание

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4 5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы – до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.

Население и населенные пункты Мордовско-Пишленского сельского поселения

Мордовско-Пишленское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.

Мордовско-Пишленское сельское поселение граничит:

– на севере с Шишкеевским сельским поселением и Перхляйским сельским поселением;

– на востоке с Сузгареевским сельским поселением;

– на юге с Пайгармским  сельским поселением;

– на западе с Хованщинским сельским поселением и Стрелецко-Слободским сельским поселением;

Административным центром сельского поселения является с. Мордовская Пишля

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 7 февраля 2005 года № 14-З «Об установлении границ муниципальных образований Рузаевского муниципального района, Рузаевского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Распределение населения Мордовско-Пишленского сельского поселения по населённым пунктам и категориям населения представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мордовская Пишля | 316 | 271 | 96 | 334 | 157 |  | 587 |
| Булгаки | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Тепловка | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Морд-Полянки | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | - | 20 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Мордовско-Пишленского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

В состав транспортной системы Мордовско-Пишленского сельского поселения входит: автомобильный транспорт.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Автомобильный транспорт

По территории Мордовско-Пишленского сельского поселения, дороги носят характер местного значения, принадлежат к V технической категории, интенсивность движения колеблется в пределах от 100-500 авт./сутки.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частным предпринимателем (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2 – Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мордовская Пишля | 222 | 1 |  |  | 2 |  |
| Булгаки | 2 |  |  |  |  |  |
| Тепловка | 2 |  |  |  |  |  |
| Морд-Полянки | 7 |  |  |  |  |  |

е) Водоснабжение

В Мордовско-Пишленском  сельском поселении есть система централизованного водоснабжения. На перспективу планируется реконструкция 15 км сетей водоснабжения.

ж) Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий. Однако прогнозируемое сокращение численности населения не позволяет судить о перспективных показателях необходимых объемов отпускаемой электроэнергии.

з) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 100 %. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Мордовско-Пишленского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения (12000 м) | 28 837 |
|  | ИТОГО | 28 837 |
| Система сбора и вывоза ТБО |
| 1. | Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 2 ед. | 40 |
| 2. | Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 м3 – 4 ед. | 52 |
|  | ИТОГО | 92 |
|  | ВСЕГО по Мордовско-Пишленскому сельскому поселению | 29929 |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

## 2.1. Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ,110 кВ, 35  кВ, 10 кВ.

Электроснабжение потребителей  Мордовско-Пишленского сельского поселения осуществляется от ПС 110 кВ. Техническое состояние электрических сетей Мордовско-Пишленского сельского поселения удовлетворительное.

Таблица 10 - Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО Энергосбытовая компания | г.Рузаевка,ул.Жуковского, д.22 8(83451) 6-64-22 | Колябин Владимир Юрьевич |  |

## 2.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

## 2.3. Система водоснабжения

В Мордовско-Пишленском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водоснабжения Мордовско-Пишленского сельского поселения являются подземные воды.  Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев. Протяженность водопроводной сети - 12 км, требуется ее реконструкция.

## 2.4. Система газоснабжения

В настоящее время население Мордовско-Пишленское сельское поселения обеспечено газом на 100%.

Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Таблица 11 - Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» | Республика Мордовия, Саранск, Большевистская улица, 11Б 88342 28-02-06 | М.П. Автаев | - |

## 2.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Мордовско-Пишленского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки. В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Мордовско-Пишленского сельского поселения находится 2 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 7 контейнерами, которые обслуживают 587 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

Местонахождение существующих контейнерных площадок в графическом формате на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения представлено на рисунке 2

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения приведена в табл. 12 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Рисунок 2 – Местонахождение существующих контейнерных площадок на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения

Таблица 12. - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1 | Ул. Молодежная | 1А | 0,75 | 3 |
| 2 | Ул. Большая (церковь) |  | 0,75 | 2 |
| 3 | Ул. Школьная (СОШ) |  | 0,75 | 2 |
| Итого | 7 |
| Всего | 7 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет ООО «Чистый город». Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

# Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

# 3.1 Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

- Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

3.2 Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. На перспективу планируется реконструкция водопроводной сети.

Таблица 14

| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 12 000 м | 29 837 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
| Итого |  |  | 28 837 |  |  |  |

# 3.3 Перспективная схема водоотведения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной  Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Мордовско-Пишленском сельском поселении.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Мероприятия отсутствуют.

3.5 Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

3.6 Перспективная схема обращения с ТБО

На территории Мордовско-Пишленского сельского поселения находится 2 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 7 контейнерами, которые обслуживают 587 жителей.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Пишленского сельского поселения представлен в таблице 15

Таблица 15 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Мордовско-Пишленское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов в год, м. куб. | 1225,4 |
| 2 | Количество образующихся отходов в год, тонн | 176,01 |
| 3 | Численность населения, чел. | 557 |
| 4 | Средний норматив, м3/год | 2,2 |
| 5 | Средний норматив, тонн/год | 0,316 |
| 6 | Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день) | 3,36 |
| 7 | Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня) | 10,08 |
| 8 | Количество установленных контейнеров, шт. | 7 |
| 9 | Объем установленных контейнеров, м. куб. | 5,25 |
| 10 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами в теплое время года, м. куб. | 3,36 |
| 11 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами в холодное время года, м. куб. | 10,08 |
| 12 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в теплое время года | 4 |
| 13 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в теплое время года | 0 |
| 14 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в холодное время года | 1 |
| 15 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в холодное время года | 2 |

Согласно приведенным расчётам, в Мордовско-Пишленском сельском поселении в теплое время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3. В холодное время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 1,1 м3 и в количестве 2 шт., вместимостью 5,0м3 .

Таблица 16

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО (1 ед.) | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 2 ед. объемом 5 м3 | 40 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  |  | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 4 ед. объемом 1,1 м3 | 52 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 92 |  |  |

# Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 12 000 м | 29 837 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
| Итого |  |  | 28 837 |  |  |  |

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО (1 ед.) | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 2 ед. объемом 5 м3 | 40 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  |  | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 4 ед. объемом 1,1 м3 | 52 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 92 |  |  |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 29929  тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 14  и 15

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 29 837 | - | 29837 | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | 92 | - | 92 | - | - | - |
|  | Итого | 29929 | - | 29929 | - | - | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 15

| №п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 29 837 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | 92 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | Всего по Программе | 29929 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Обосновывающие материалы

(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                          Ю. Ю. Корнишин

|  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перспективные показатели развития Мордовско-Пишленского сельского поселения для разработки программы | 4 |
|  | 1.1. Характеристика сельского поселения | 4 |
|  | 1.1.1 Социальное обслуживание населения | 6 |
|  | 1.1.2. Экономика и производство | 8 |
|  | 1.1.3. Природные условия | 10 |
|  | 1.1.4. Социально-экономическое развитие | 11 |
|  | 1.2. Прогноз численности и состава населения | 13 |
|  | 1.3. Прогноз развития промышленности | 19 |
|  | 1.4. Прогноз развития застройки Мордовско-Пишленского сельского поселения | 20 |
|  | 1.5. Прогноз изменения доходов населения Мордовско-Пишленского сельского поселения | 22 |
| 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги | 29 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 31 |
|  | 3.1. Система электроснабжения | 31 |
|  | 3.2. Система теплоснабжения | 31 |
|  | 3.3. Система водоснабжения | 32 |
|  | 3.4. Система газоснабжения | 32 |
|  | 3.5. Система водоотведения | 33 |
|  | 3.6. Система сбора и утилизации ТБО | 34 |
| 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации | 37 |
| 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 39 |
|  | 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 39 |
|  | 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения | 41 |
| 6. | Перспективная схема электроснабжения | 43 |
| 7. | Перспективная схема водоснабжения | 45 |
| 8. | Перспективная схема водоотведения Мордовско-Пишленского сельского поселения | 48 |
| 9. | Перспективная схема обращения с ТБО | 50 |
| 10. | Перспективная схема газоснабжения Мордовско-Пишленского сельского поселения | 53 |
| 11. | Общая программа проектов | 54 |
| 12. | Финансовые потребности для реализации программы | 55 |
| 13. | Организация реализации проектов | 56 |
| 14. | Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение | 57 |
| 15. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 58 |
| 16. | Модель для расчета программы | 62 |
|  | Приложение | 63 |

# 1. Перспективные показатели развития Мордовско-Пишленского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика сельского поселения

Муниципальное образование «Мордовско-Пишленское сельское поселение» расположено в  центральной части Рузаевского района.

В состав данного сельского поселения входят следующие населенные

пункты:

– село Мордовская Пишля  - административный центр;

– село Булгаки;

– деревня Мордовская Полянка;

– село Тепловка

Мордовско-Пишленское сельское поселение граничит:

– на севере с Шишкеевским сельским поселением и Перхляйским сельским поселением;

– на востоке с Сузгареевским сельским поселением;

– на юге с Пайгармским  сельским поселением;

– на западе с Хованщинским сельским поселением и Стрелецко-Слободским сельским поселением;

Общая площадь муниципального образования в административных границах составляет  87,15  га.

Экономико-географическое положение поселения очень благоприятно для связи с районным центром. Расстояние от центра поселения до районного центра 24 км. В поселении налажено регулярное автобусное сообщение с административном центром.

### Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Обеспеченность населения района по составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближается к региональным нормативам, хотя качество обслуживания в ряде случаев низкое, из-за слабо развитой технической базы, недостатка финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в результатах труда.

Таблица 1 – Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Виды учреждений и предприятия обслуживания | Единица измерения | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Основная школа | Шт/мест | - |
| Детский сад | Шт. | - |
| Культурно-досуговый центр | Шт. | 1 |
| Отделение почтовой связи | Шт | 1 |
| ФАП | Шт. | 1 |
| Библиотека | Шт. | 1 |
| Спортивные объекты | Шт. | 3 |
| Торговые точки | Шт. | 1 |

Образование

В Мордовско-Пишленском сельском поселении  отсутствуют  дошкольные образовательные учреждения и  общеобразовательная школа. Дети обучаются в Пайгармской школе.

Здравоохранение

В поселении функционирует фельдшерско-акушерский пункт, численность медицинского персонала - 2 человека.

Культура

Основными учреждением культуры на территории  Мордовско-Пишленского сельского поселения  являются МБУК «Культурно-досуговый центр Мордовско-Пишленского сельского поселения», на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов,  а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

### 1.1.2. Экономика и производство

Устойчивое социально-экономическое развитие Мордовско-Пишленского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции и животноводство.

Таблица 2 – Сельское хозяйство

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО АгроЭко Фирма «Пешеляй» | 89272764600 РМ, Рузаевский р-н, с.Мордовская Пишля | Перепелки,перепелинные яйца |
| 2 | ООО «Рассвет» | 89271926958 г.Рузаевка,ул. 2-а мельничная | Производство мясо,молока,зерна |

В Мордовско-Пишленском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения занимают существенные территории. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы.

На территории сельского поселения осуществляет производственную деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия.

Промышленность.

Промышленных предприятий на территории Мордовско-Пишленского поселения не имеется.

Малый бизнес

Сфера торговли занимает значительный удельный вес в структуре экономики Мордовско-Пишленского сельского поселения.

Таблица 3

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 |
| 1 | Магазин ООО «Мик» | РМ,Рузаевский р-н,с.Мордовская Пишля,ул.Молодежная | Продукты,быт.химия,алк.продукция | 2 |

### 1.1.3.Природные условия

Климат Рузаевского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Снежный покров

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Осадки

СП Плодопитомническое находится в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Рузаевского муниципального района изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

### 1.1.4. Социально-экономическое развитие

Основными направлениями программы является создание благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения путем поддержки социальной сферы и повышения эффективности предоставляемых государственных услуг. На основе проведенного анализа текущего состояния Мордовско-Пишленского сельского поселения, а также выявленных сильных и слабых сторон, были сформированы три основных стратегических направления развития, включающие в себя основные приоритеты развития сельского поселения. Формирование стратегических направлений происходило с учетом имеющихся ресурсов и финансовых возможностей Мордовско-Пишленского сельского поселения.

Направление 1.

Повышение комфортности среды жизнедеятельности

- Повышение благоустройства населенных пунктов поселения.

- Развитие человеческого потенциала.

- Повышение культурного потенциала и проведение молодежной политики

Направление 2.

Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

- Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

- Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

Направление 3.

Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения.

- Создание условий для развития частно-муниципального партнерства.

- Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и здравоохранение.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Мордовско-Пишленском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности  населения. Распределение населения Мордовско-Пишленского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 4

Таблица 4 - Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мордовская Пишля | 316 | 271 | 96 | 334 | 157 |  | 587 |
| Булгаки | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Тепловка | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Морд-Полянки | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | - | 20 |

Демографическая ситуация характеризуется процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Рисунок 1

Структуру населения на 2017 год можно обозначить следующим образом:

относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население – 47%;

- женское население – 53%;

относительно трудоспособного возраста:

- трудоспособное население – 68%;

- старше трудоспособного возраста – 32%.

Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание женского населения над мужским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население трудоспособного возраста.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Смертность. Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

- на первом месте – сердечно - сосудистые заболевания;

- на втором – онкологические заболевания.

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод: главной целью программы социально-экономического развития Мордовско-Пишленского поселения должно стать – повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Социально-экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

Выводы:

1.	Наблюдается устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.	Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.	В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Мордовско-Пишленское сельское поселение» из других регионов.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

Развитие малого предпринимательства

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Мордовско-Пишленского сельского поселения определены:

1.	Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2.	Производство товаров народного потребления;

3.	Оказание платных услуг населению;

4.	Торговля и общественное питание.

## 1.4. Прогноз развития застройки Мордовско-Пишленского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Таблица 5 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мордовская Пишля | 222 | 1 |  |  | 2 |  |
| Булгаки | 2 |  |  |  |  |  |
| Тепловка | 2 |  |  |  |  |  |
| Морд-Полянки | 7 |  |  |  |  |  |

Для сельского поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 6 - Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | Тыс м2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |  |

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения Мордовско-Пишленского поселения

На рынке труда в течение последних лет показатель средней численности работающих в поселении практически остается неизменным.

Таблица 7

| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: | руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | муниципальных служащих | *** | 8560 |

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе.

1. Низкий темп роста реальных доходов населения.

2. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Политика государства в сфере занятости населения должна быть направлена на создание условий для развития кадрового потенциала на селе, повышения эффективности его использования в соответствии с потребностями агропромышленного производства и социальной инфраструктуры.

Для повышения доходов работников аграрного производства и престижности сельскохозяйственного труда предусматривается:

-обеспечить формирование заработной платы с учетом условий сельскохозяйственного производства, а также факторов, влияющих на результативность и оплату труда;

-обеспечить нормирование рабочего времени в сельскохозяйственном производстве в соответствии с трудовым законодательством;

-создать безопасные, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям условия труда;

-обеспечить безопасные условия проживания в сельской местности;

-усилить меры государственной поддержки сельских семей, воспитывающих детей;

-обеспечить предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам;

-повысить доходность личных подсобных хозяйств, сформировать систему оказания им практической помощи в возделывании сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных животных.

Для стимулирования развития предпринимательской деятельности в сельской местности, привлечения инвестиций в сельское хозяйство и социальную сферу села, развития новых сфер занятости сельского населения и активизации создания дополнительных рабочих мест намечается введение преференциального режима налогообложения субъектов хозяйствования, работающих на селе. Он предусматривает:

-освобождение от уплаты налога на недвижимость по основным фондам, используемым для ведения предпринимательской деятельности на селе;

-возможность предоставления вновь созданным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности (за исключением территорий районов, прилегающих к областным центрам), беспроцентного налогового кредита на срок до одного года;

-возможность включения в затраты, относимые на себестоимость продукции (для целей налогообложения), средств и ресурсов, направляемых предпринимательскими структурами (коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями) для оказания другим субъектам хозяйствования помощи в развитии сельскохозяйственного производства.

С учетом данных фактором можно сделать вывод, что изменения доходов населения, принимая во внимание существующие факторы, будут незначительны.

Экономическая ситуация имеет непосредственное отношение к благосостоянию как сельского поселения в целом, так и проживающего там населения. Экономическая обстановка сельского поселения показана в таблицах далее.

Таблица 8

| Финансы | тыс. руб. | за 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) | *** | 367,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | *** | 155,3 |

Таблица 9 - Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли |  | нет |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | нет |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости |  | нет |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура |  | нет |  |
| 5 | Близость к столице Республики | да |  |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | да |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики |  | нет |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. |  | нет |  |
| 9 | Низкая криминогенность | да |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | да |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал |  | нет |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал | да |  |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов | да |  |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. | да |  |  |

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Мордовско-Пишленскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Газоснабжение

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Мордовско-Пишленском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.

Водоснабжение

Источником водоснабжения Мордовско-Пишленского сельского поселения являются подземные воды.

Система централизованного водоснабжения сельского поселения достаточно развита. Износ водопроводных сетей – 100%.

Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Водоотведение

Системы централизованного водоотведения в Мордовско-Пишленском сельском поселении не имеется.

Утилизация ТБО

На территории Мордовско-Пишленского сельского поселения имеются 2 контейнерные площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 7 контейнерами, которые обслуживают 587 жителей.

# 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 220 кВ,110 кВ, 35  кВ, 10 кВ.

Электроснабжение потребителей  Мордовско-Пишленского сельского поселения осуществляется от ПС 110 кВ. Техническое состояние электрических сетей Мордовско-Пишленского сельского поселения удовлетворительное.

Таблица 10 - Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО Энергосбытовая компания | г.Рузаевка,ул.Жуковского, д.22 8(83451) 6-64-22 | Колябин Владимир Юрьевич |  |

## 3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

## 3.3. Система водоснабжения

В Мордовско-Пишленском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водоснабжения Мордовско-Пишленского сельского поселения являются подземные воды.  Часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев. Протяженность водопроводной сети - 12 км, требуется ее реконструкция.

## 3.4. Система газоснабжения

В настоящее время население Мордовско-Пишленское сельское поселения обеспечено газом на 100%.

Подключение к газопроводу частных домов, производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Таблица 11 - Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» | Республика Мордовия, Саранск, Большевистская улица, 11Б 88342 28-02-06 | М.П. Автаев | - |

## 3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Мордовско-Пишленского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки. В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Мордовско-Пишленского сельского поселения находится 2 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 7 контейнерами, которые обслуживают 587 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Чистый город».

Местонахождение существующих контейнерных площадок в графическом формате на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения представлено на рисунке 2

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения приведена в табл. 12 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Рисунок 2 – Местонахождение существующих контейнерных площадок на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения

Таблица 12. - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Мордовско-Пишленского сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| 1 | Ул. Молодежная | 1А | 0,75 | 3 |
| 2 | Ул. Большая (церковь) |  | 0,75 | 2 |
| 3 | Ул. Школьная (СОШ) |  | 0,75 | 2 |
| Итого | 7 |
| Всего | 7 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет ООО «Чистый город». Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «Чистый город».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации

Таблица 13 – Документы, разработанные на сегодняшний день

Название документа

Документы территориального планирования:

Наличие утвержденного генерального плана поселения

Наличие утвержденных правил землепользования и застройки поселения

Документы стратегического планирования:

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период

Муниципальные программы:

1 Устойчивое развитие сельских поселений на 2014-2017 гг.

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Мордовско-Пишленского сельского поселения.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

## 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

# 6. Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

- Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

- Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

- Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

7. Перспективная схема водоснабжения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. На перспективу планируется реконструкция водопроводной сети.

Таблица 14

| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 12 000 м | 29 837 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
| Итого |  |  | 28 837 |  |  |  |

# 8. Перспективная схема водоотведения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы. Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной  Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Мордовско-Пишленском сельском поселении.

9. Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Мероприятия отсутствуют.

10. Перспективная схема теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения.

9. Перспективная схема обращения с ТБО

На территории Мордовско-Пишленского сельского поселения находится 2 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 7 контейнерами, которые обслуживают 587 жителей.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Пишленского сельского поселения представлен в таблице 15

Таблица 15 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Мордовско-Пишленское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов в год, м. куб. | 1225,4 |
| 2 | Количество образующихся отходов в год, тонн | 176,01 |
| 3 | Численность населения, чел. | 557 |
| 4 | Средний норматив, м3/год | 2,2 |
| 5 | Средний норматив, тонн/год | 0,316 |
| 6 | Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день) | 3,36 |
| 7 | Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня) | 10,08 |
| 8 | Количество установленных контейнеров, шт. | 7 |
| 9 | Объем установленных контейнеров, м. куб. | 5,25 |
| 10 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами в теплое время года, м. куб. | 3,36 |
| 11 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами в холодное время года, м. куб. | 10,08 |
| 12 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в теплое время года | 4 |
| 13 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в теплое время года | 0 |
| 14 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в холодное время года | 1 |
| 15 | Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в холодное время года | 2 |

Согласно приведенным расчётам, в Мордовско-Пишленском сельском поселении в теплое время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3. В холодное время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 1,1 м3 и в количестве 2 шт., вместимостью 5,0м3 .

Таблица 16

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО (1 ед.) | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 2 ед. объемом 5 м3 | 40 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  |  | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 4 ед. объемом 1,1 м3 | 52 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 92 |  |  |

# 11. Общая программа проектов

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция сетей водоснабжения | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | 12 000 м | 29 837 | 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | Средства республиканского бюджета |
| Итого |  |  | 28 837 |  |  |  |

| Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Мордовско-Пишленского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |
| --- |
| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТБО (1 ед.) | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 2 ед. объемом 5 м3 | 40 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  |  | Повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | 4 ед. объемом 1,1 м3 | 52 | 2018 | Средства местного бюджета |
|  | Итого |  |  | 92 |  |  |

# 12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 17

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 29 837 | - | 29837 | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | 92 | - | 92 | - | - | - |
|  | Итого | 29929 | - | 29929 | - | - | - |

# 13. Организация реализации проектов

# Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 18

| №п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 29 837 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | 92 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | Всего по Программе | 29929 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |

# 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 29 929 тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

# 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация
об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) |
| --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский (с НДС) Пайгарма | 33,46 | 33,46 | 34,54 | 34,54 | 103,23 | 30,96 | 30,96 | 31,88 | 31,88 | 102,97 |
| ОАО «РЖД» (Рузаевский участок) (с НДС) | 28,32 | 28,32 | 30,24 | 30,24 | 106,78 |  |  |  |  |  |
| ООО «Горвода» (с НДС) | 23,31 | 23,31 | 25,06 | 25,06 | 107,51 |  |  |  |  |  |
| ООО «Горсток»* |  |  |  |  |  | 20,78 | 20,78 | 21,71 | 21,71 | 104,48 |
| ИП Плотникв С.И.* | 22,67 | 22,67 | 24,50 | 24,50 | 108,07 |  |  |  |  |  |
| МП «Плодопитомническое ЖКХ»* | 21,80 | 21,80 | 22,23 | 22,23 | 101,97 | 13,25 | 13,25 | 13,37 | 13,37 | 100,91 |
| МБУ «Управление обслуживания» |  |  |  |  |  | 3,27 | нет | 3,42 | нет |  |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) | Горячая вода (руб./м3) |
| --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12 | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| АО «ГУ ЖКХ» филиал Пензенский (с НДС) Пайгарма | 1592,95 | 1592,95 | 1704,58 | 1704,58 | 107,01 |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (ст. Кадошкино, ТЧ-5 ст. Рузаевка, склад топлива Рузаевка) (без НДС) | 2158,40 | нет | 2270,12 | нет |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «РЖД» (Рузаевский участок) (с НДС) | 1857,06 | 1857,06 | 1964,51 | 1964,51 | 105,79 |  |  |  |  |  |
| ОАО «Мордовэлектротеплосеть» (с НДС) | 1857,06 | 1857,06 | 2155,68 | 2001,13 | 107,76 | 143,29 | 143,29 | 153,75 | 153,75 | 107,30 |
| ООО «Энергоресурс» (Красное сельцо)* | 1836,86 | 1795,00 | 1962,00 | 1917,29 | 106,81 |  |  |  |  |  |

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Таблица 21

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

# 16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 01.01.2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение

# Text boxes

отчет - по сопоставимому кругу предприятий

в среднем за год к предыдущему году

в среднем за год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2030

2016-2030

Платные услуги населению

1

106,5

106,0

105,9

105,5

105,4

104,7

103,5

104,7

2

108,6

105,3

108,7

108,0

107,8

106,4

106,2

105,7

105,7

105,3

104,7

103,9

104,8

3

106,9

106,7

106,7

106,1

105,7

105,4

104,8

105,6

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая

1

105,3

105,3

105,1

104,9

104,3

103,9

102,7

103,8

2

108,4

105,1

107,1

105,4

104,9

105,4

105,3

105,1

104,7

104,3

103,7

102,6

103,7

3

104,9

104,8

104,3

104,1

103,7

103,5

103,0

103,6