|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-908-258-49-32 эл. почта: stroyproekt-perm@yandex.ru |
| --- | --- |

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения рузаевка республики мордовия, на период с 2013 по 2025 год.

Том 2. Обосновывающие материалы

к программному документу

Шифр объекта

0109300012613000006-0106397-01-2013

Пермь 2013

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-908-258-49-32 эл. почта: stroyproekt-perm@yandex.ru |
| --- | --- |

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения рузаевка республики мордовия, на период с 2013 по 2025 год.

Том 2. Обосновывающие материалы

к программному документу

Директор                                                                                А. А. Миронова

Главный инженер проекта                                                   П. А. Паревский

Пермь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перспективные показатели развития городского поселения Рузаевка для разработки программы | 2 |
| 1.1 | Характеристика закрытого административно-территориального образования | 2 |
| 1.2 | Прогноз развития городского поселения | 3 |
|  | - Прогноз развития промышленности | 3 |
|  | - Прогноз развития застройки городского поселения | 5 |
| 2 | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 9 |
| 3 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 24 |
| 3.1 | Холодное водоснабжение | 25 |
| 3.2 | Водоотведение | 27 |
| 4 | Перспективная схема водоснабжения | 29 |
| 5 | Перспективная схема водоотведения | 35 |
| 6 | Комплексное развитие системы теплоснабжения | 40 |
| 7 | Программа развития электроснабжения | 42 |
| 8 | Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования | 44 |
| 9 | Финансовые потребности для реализации программы | 47 |
| 10 | Организация реализации проектов | 48 |

1. Перспективные показатели развития городского поселения Рузаевка для разработки программы

  - Характеристика городского поселения

Город Рузаевка – административный центр Рузаевского муниципального района, второй по величине и значимости промышленный центр в Республике Мордовия.

Город расположен в 616 км от Москвы и в 25 км от столицы Республики г. Саранска.

Внешние связи города осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Город расположен на железнодорожной магистрали структурного подразделения Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги.

Рузаевский железнодорожный узел имеет выходы в Центральный регион, Поволжье, Казахстан, прямое сообщение с Москвой, Самарой, выход на Пензу и ряд районов Мордовии.

На западе к границам города в меридиональном направлении проходит автодорога федерального значения Нижний Новгород–Пенза, которая обеспечивает транзитные потоки, минуя город.

Кроме того, с юго-запада к городу подходит дорога регионального значения Рузаевка–Ковылкино.

Расстояние от г. Рузаевки до ближайшего аэропорта (Саранск) около 25 км.

По трудовым и производственным связям, город Рузаевка тесно связан со столицей Республики Мордовия.

Город входит в состав Саранско-Рузаевской городской групповой системы населённых мест (ГСНМ), которая охватывает Центральную и Восточную часть республики (треть всей территории). Ядром системы является г. Саранск, межрайонным центром – г. Рузаевка.

Основу экономического потенциала города составляет промышленное производство и внешний железнодорожный транспорт.

1.2. Прогноз развития городского поселения

Прогноз развития промышленности

Ведущее место в экономике города сохраниться за промышленным производством и его основной профилирующей отраслью – транспортным машиностроением. По данным СТП РМ дальнейшее развитие должно получить светотехническое производство и производство строительных материалов. Рекомендуется размещение предприятия по ремонту и изготовлению сельхозтехники.

В границах формирующейся Саранско-Рузаевской агломерации город Рузаевка рассматривается как основной центр производства строительных материалов. Предусматривается реконструкция, расширение и модернизация существующих предприятий и строительство новых производств, ориентированных не только на внутренний, но и на внешний рынок.

Предусматривается реконструкция ОАО «Рузаевский завод керамических изделий» с увеличением мощности в 2 раза.

Дальнейшее развитие должны получить предприятия пищевой промышленности, ориентированные как на потребности проживающего населения, так и на вывоз продукции в соседние регионы. Развитие должно получить: производство изделий цельномолочной продукции (кондитерской на базе яичного и молочного порошка), хлебопекарной.

При условии роста объемов сельхозпродукции возможно размещение предприятий по переработке молока, зерна, плодоовощной продукции.

Дальнейшее развитие должны получить предприятия легкой промышленности за счет новой стратегии развития, предусматривающей технологическую модернизацию и перепрофилирование существующих предприятий под производство тканей нового типа и производства заказов по пошиву от иностранных и брендированных фирм.

Рузаевский транспортный узел получит дальнейшее развитие.

Планируется строительство объездной автодороги от федеральной автодороги Нижний Новгород – Саратов с выходом на автодорогу Рузаевка – Саранск. Строительство данной автодороги исключит проезд транзитного большегрузного автотранспорта через г. Рузаевка.

Для обеспечения пассажирского движения во вновь построенном 4-ом микрорайоне 1-ой, 2-ой очередей планируется строительство дороги соединяющей улицу Юрасова и автодорогу Рузаевка – Саранск.

Планируется строительство автодороги вокруг микрорайона Химмаш от улицы Солнечная до улицы Титова.

Планируется спрямление участка дороги по улице Луначарского с выходом на улицу Бедно-Демьяновская.

Планируется строительство нового путепровода через железнодорожный путь. Реконструкция 2-х мостов через р. Инсар и р. Пишля.

В связи с этим, город рассматривается как центр распределения товарных потоков н7е только по Республике, но и в соседние регионы с размещением в нем логического центра.

По СТП РМ в г. Рузаевке  рекомендуется  размещение  центра  по  организации  строительства, формирования  и  развития  складской  инфраструктуры,  специализированной под размещение строительных материалов.

В перспективный период возрастает роль города как центра культурно-

бытового обслуживания.

Как производственная, так и социальная сферы получат дальнейшее развитие за счет предприятий малого бизнеса.

Прогноз развития застройки городского поселения

Общая площадь жилищного фонда городского поселения Рузаевка по состоянию на 31 декабря 2012 года составляла 1094,2 кв.м.

Характеристика жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 11

|  | Материал стен | Этажность | % к итогу, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 эт. | 4-5 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. | Итого |  |
| 1 | Каменные | 133,2 | 495,7 | 73,7 | 133,4 | 836,0 | 76,4 |
| 2 | Деревянные |  |  | 6,6 | 240,1 | 246,7 | 22,5 |
| 3 | Прочие |  |  | 0,8 | 10,6 | 11,4 | 1,1 |
|  | Итого | 133,2 | 495,7 | 81,1 | 384,1 | 1094,1 | 100 |
|  | В % к итогу по этажности | 12,2 | 45,3 | 7,4 | 35,1 | 100 |  |

Распределение площади жилищного фонда:

-по этажности – 57,6% в многоэтажных домах (4-5 эт. и выше), 7,4% в 2-3 этажных и 35,1% в одноэтажных;

-по материалам стен – 76,4% в каменных, 22,5% в деревянных и 1,1 в домах из прочих материалов.

Средний размер 9-ти этажного дома составляет 4757 м2; 4-5-ти этажного – 3037 м2; 2-3-х этажного – 488 м2, одноэтажного – 71 м2.

Средняя плотность многоэтажной застройки – 250 чел/га, одноэтажной – 27 чел/га.

Под одноэтажной застройкой занято 83% территории жилой застройки.

Существующий жилищный фонд города в целом имеет удовлетворительное техническое состояние:

-	около 60% фонда имеет износ до 30%,

-	аварийный фонд составляет 1,6%.

По данным города из 17,6 тыс. м2 аварийного фонда в 2009 году планируется к переселению 4,2 тыс. м2.

Благоустройство жилищного фонда

Таблица 12

| Всего | Водопрово-дом | Канализа- цией | Центральным отоплением | Газом и горячим водоснабжением | Газом | Ванными (душем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс. м2 | 805 | 797 | 1054 | 721 | 1032 | 744 |
| % | 73,5 | 73 | 96 | 66 | 94 | 68 |

Из общего объёма жилищного фонда 78,6% размещается в северном планировочном районе города. Здесь сосредоточено 85% многоэтажного фонда и 62 % – одноэтажного.

Ориентировочное размещение жилищного фонда по районам

(тыс. м 2)

Таблица 13

| Наименование района | Многоэтажная 4-5 этажей и выше | Среднеэтажная 2-3 этажа | Одноэтажная | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный район | 537 | 63 | 260 | 860 |
| Южный район | 92 | 18 | 124 | 234 |
| Итого | 629 | 81 | 384 | 1094 |

Ввод жилья в эксплуатацию в 2005-2008 годах

Таблица 14

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Итого | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 9996 | 12466 | 15020 | 16150 | 53632 | 100 |
| Многоквартирные дома, м2 | 7567 | 9188 | 9512 | 9484 | 35751 | 66,7 |
| ИЖС, м2 | 2429 | 3278 | 5508 | 6666 | 17881 | 33,3 |

В городе реализуются республиканские программы, разработанные в развитие Национального проекта «Жильё – гражданам России» и программы «Молодежи – доступное жильё», в свете которых отрабатываются различные схемы приобретения жилья, планируются объёмы нового строительства.

Реализуются подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», «Обеспечение жильём молодых семей», «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры», направленные на улучшение инженерного благоустройства и условий проживания населения города. Отведены площадки под размещение многоэтажного строительства: 36 га по улице Юрасова – 10 площадок, по улице Карла Маркса – 5 площадок, по улице Северная – 4 площадки, по улице Горького – 3 площадки, по улице Солнечная – 3 площадки и индивидуального жилищного строительства: 66 га в юго-западной части города, 170 го в северо-восточной части города, 63 га в северо-западной части города, 58 га в южной части города, ориентировочно с общим объемом 446,0 тыс. м2 , которое обеспечивает строительство на ближайшую перспективу .

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. Это связано с тем, что для него хватит уже имеющихся резервов коммунальной инфраструктуры.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Исходя из укрупненных статистических показателей водопотребления городов-аналогов, водные ресурсы способны обеспечить водопотребление населенных пунктов городского округа с общей численностью населения 65 – 75 тыс. человек. Таким образом «порог развития» городского поселения Рузаевка по водообеспеченности  65 – 75 тыс. человек.

Однако, необходимо отметить, что рассчитанные в генеральном плане показатели градостроительной емкости территории городского поселения Рузаевка отражают лишь теоретическую возможность строительства нового жилья и общественно-деловых объектов. В условиях высокой средней обеспеченности населения городского поселения Рузаевка жильем и падения численности населения реальные перспективы по новому строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации городского поселения может быть рекомендовано направить усилия городского бюджета на поддержание существующего жилого фонда в хорошем состоянии.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

К коммунальным услугам, предоставляемым населению городского поселения Рузаевка и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

Холодное водоснабжение: ООО «Горвода»;

Водоотведение: ООО «Горсток»;

Теплоснабжение: ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»;

Горячее водоснабжение: ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»;

Электроснабжение: ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания»;

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «Чистый город».

Водоснабжение

Водозабор ООО «Горвода» в г. Рузаевка состоит из 17 артезианских скважин:

- Пишленский водозабор: 8 эксплуатационных скважин,  2 нерабочие;

- городской водозабор: 6 эксплуатационных скважин, в том числе - 2  скважины по ул. Ленина, 3 скважины по ул. Солнечная, 1 скважина в пос. Юрьевка; 1 скважина по ул. Ленина нерабочая;

Насосные станции II подъёма:

- с. Тат. Пишля, резервуары чистой воды 2 шт. по 585 куб. м.,

- Центральная, ул. Ленина, 1 резервуар 100 куб.м.,

- ул. Солнечная, 3 резервуара по 100 куб. м.

С насосной станции II подъёма с Тат. Пишля вода поступает на насосную станцию III подъёма, в 2 резервуара по 3000 куб. м. каждый.

Водонапорная башня – 1 шт., пос. Юрьевка.

Подъём воды за 2012 год в составил: 4288,4 тыс. куб. м, из них реализовано потребителям 3966,3 тыс. куб. м, в том числе:

- населению 2336,8 тыс. куб. м/ год,

- бюджетным организациям 328,9 тыс. куб. м,

- прочим потребителям 1300,6 тыс. куб. м.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть городского поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах. Главной целью должно стать обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения ГП Рузаевка являются:

- Отсутствие сооружений водоподготовки не позволяет обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде мест города, что не позволяет в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их не уплотнённой застройке.

- Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ от 70 до 100 %).

- Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки.

Характеристика сетей водоснабжения

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение магистральных сетей водоснабжения | км | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 2 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 14,6 | 14,6 | 15 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоснабжения | % | 48,2 | 48,2 | 49,5 |
| 4 | Одиночное протяжение разводящих сетей водоснабжения | км | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 5 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 46,6 | 46,6 | 47 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной сети | % | 63 | 63 | 64 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 34 | 34 | 34,98 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 12,2 | 12,2 | 13 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в внутриквартальной и внутридворовой сети | % | 36 | 36 | 37 |
| 10 | Общая протяжённость сети | км | 137,7 | 137,7 | 138,68 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 73,4 | 73,4 | 75 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости водопроводной сети | % | 53 | 53 | 54 |

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 7

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забрано вод из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 3719,4 | 3509,4 | 3710,6 | 3910,9 | 4288,4 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 3464,3 | 3269,9 | 3454,6 | 3617,7 | 3966,3 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 2938,9 | 2788,8 | 2418,6 | 2081,7 | 2336,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 163,6 | 152,3 | 147,2 | 198,6 | 328,9 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 361,7 | 328,9 | 888,7 | 1337,3 | 1300,1 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией воды и воды прошедшей водоподготовку | тыс. м3/год | водоподготовка отсутствует |

Водоотведение

ООО «Горсток» осуществляет водоотведение и очистку сточных вод в г.Рузаевка.

Канализационные насосные станции – 5 шт.:

- Школьный бульвар,

- д. Надежденка,

- ул. Дмитрова,

- ул. 40 лет Победы,

- ул. 2-ая Мельничная.

Очистные сооружения канализации – 1 шт., биологическая очистка.

Водоотведение за 2012 год в составило: 3548,1 тыс. куб. м,  в том числе:

- населению 2878,9 тыс. куб. м/ год,

- бюджетным организациям 154,4 тыс. куб. м,

- прочим потребителям 514,8 тыс. куб. м.

Острой проблемой водоотведения остаётся загрязнение водных источников, поскольку они служат приёмниками канализационных стоков хозяйственно-бытовых и промышленных предприятий. Всё возрастающее загрязнение водоёмов и ухудшение экологической обстановки повышают требования к очистке сточных вод. Уровень полной биологической очистки с каждым годом снижается, проблема очистки сточных вод в ГП Рузаевска остаётся сложной. Система канализации города состоит из 83,37 км. канализационных сетей и коллекторов. Общий износ канализации составляет  68%. На канализационных коллекторах по ул. Юрасова – Школьный бульвар, и в районе бывшего завода ЛАЛ происходят ежегодные обрушения верха железобетонной трубы, из-за чего фекальные воды попадают на рельеф местности, в результате чего приходится заменять большие участки сети. Очистные сооружения канализации (ОСК) эксплуатируются более 30 лет, процент износа составляет более 70, что отрицательно сказывается на стабильности работы системы. Проект очистных сооружений был разработан в 1965 году, при этом станция доочистки не была построена из-за недостаточности капиталовложений. ОСК проектировались на очистку сточных вод по двум показателям: БПК (биохимическое потребление кислорода) и взвешенных веществ (т.е.  хозбытовых стоков). Приём сточных вод от промпредприятий возможен только при условии соблюдения последними норм ПДК (предельно допустимых концентраций). В настоящее время на предприятиях своих локальных очистных сооружений нет, что приводит к сбросу загрязняющих вредных веществ свыше установленных ПДК, отрицательно сказывающихся на процессе биологической очистки. На данный момент контроль за качеством очищенных сточных вод осуществляется по 16 показателям со стороны Ростехнадзора. Перед сбросом в водный объект очищенные сточные воды обеззараживанию не подвергаются.  Существующие ОСК морально устарели и полностью не соответствуют современным требованиям и требуют полной модернизации всего комплекса очистки.

Переход канализационного коллектора под железнодорожной магистралью общероссийского значения был построен в 1978 году. После ввода в эксплуатацию не обследовался. С развитием железнодорожной станции увеличивалось количество железнодорожных путей, а реконструкция перехода под ж/д дорогой не проводилась.

При увеличении объёмов жилищного строительства создаётся угроза дефицита мощностей существующей системы канализации.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения ГП Рузаевка являются:

- Высокая степень износа сетей системы водоотведения

- Отсутствие централизованного водоотведения в отдельных районах
города.

- Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.

Характеристика сетей водоотведения

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоотведения | % | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 5 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 34,2 | 34,2 | 35 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной сети | % | 79 | 79 | 80 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 21 | 21 | 21,97 |
| 8 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 32 | 32 | 32 |
| 10 | Общая протяжённость канализационной сети | км | 82,4 | 82,4 | 83,37 |
| 11 | в т. Ч. Нуждающихся в замене | км | 54 | 54 | 55 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, |  | 65,5 | 65,5 | 66 |

Основные показатели системы водоотведения

Таблица 9

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 3486,8 | 3240,4 | 3211,3 | 3229,4 | 3548,1 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 3486,8 | 3240,4 | 3211,3 | 3229,4 | 3548,1 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 2847,1 | 2694,7 | 2591,2 | 2544,3 | 2878,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 147,1 | 136,8 | 149,7 | 159,7 | 154,4 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 492,6 | 408,9 | 470,4 | 525,4 | 514,8 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Теплоснабжение

Основным топливом для котельных является природный газ. Резервного топлива не предусмотрено.

Подключенная тепловая нагрузка всех котельных составляет 81,11  Гкал/час.

Котельные города имеют значительный запас тепла. Котельные работают по закрытой системе теплоснабжения, через ЦТП.

Тепловые сети от котельных проложены в основном в подземном исполнении и частично в надземном исполнении.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

Таблица 10

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная | ТВГ-8М | 1981- 2 шт,1985,1998 | 33,2 | 272 | 19,93 |
| 2. | Швейная фабрика | МЗКв-7 | 1984-2 шт. | 1,3 | 6 | 0,37 |
| 3. | ЛАЛ | КВГМ-50, ДЕ-25-(консерв.) Е 100,9 | 1986,1987, 1987- 2шт, 1998 | 133,16 | 199 | 30,465 |
| 4. | Квартал В | ТВГ-8М КВГ-6,5 | 1914-2 шт, 1984 | 23,1 |  | 3,31(работает летом на ГВС) |
| 5. | Левжецкая | ТВГ-1,5 | 2000-3 шт. | 4,5 | 15 | 1,756 |
| 6. | Химмаш | ТВГ-8М КВГМ-10 | 1973-2шт, 1974, 1997 | 34,9 | 901 | 14,46 |
| 7. | ССК | Ксв-2,9 | 2003,2005 | 5,0 | 11 | 1,23 |
| 8. | Военкомат | МЗКв-7 | 1982-2 шт | 1,3 | 6 | 0,654 |
| 9. | Юрьевская | ТВГ-1,5 | 1995-2шт | 3,0 | 6 | 0,411 |
| 10. | ССП | ТМ-100 | 2010-3шт | 0,258 | 2 | 0,223 |
| 11. | Школа №9 | ТМ-100 | 2007-3шт | 0,258 | 3 | 0,174 |
| 12. | ШТФ | ДКВРв-10 | 1975-2шт | 20,1 | 76 | 5,86 |
| 13. | Кирзавод | КВГ-4,65 | 1985-2шт | 8,0 | 37 | 2,265 |
| 14. | Плоодопитомник | ТВГ-4,65 | 1985-2шт | 3,0 | 17 | 0,573 |
| 15. | Висмут | Дев-25-14ГМ | 1981-3шт | 45,0 | 77 | 13,885 |
| 16. | Школа № 7 | ТМ-100 | 2007-4шт | 0,344 | 2 | 0,278 |
| 17. | Детский сад № 4 | ПВ-100 | 2005-2шт | 0,172 | 1 | 0,083 |

Производственные показатели компании в части услуг теплоснабжения

Таблица 11

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 340,15 | 340,15 | 316,592 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал | 93,94 | 93,48 | 92,62 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 27,6 | 27,5 | 29,3 |
| Выработано тепловой и электрической энергии | Тыс. Гкал | 288,53 | 292,511 | 274,857 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 6497,056 | 4214,309 | 3613,104 |
| % от выработки | % | 2,25 | 1,44 | 1,31 |
| Отпуск | Гкал | 282032,944 | 288296,691 | 27123,896 |
| Потери | Гкал | 47775,435 | 48318,495 | 47041,909 |

Тепловая мощность источников теплоснабжения

Таблица 12

| № | Котельная | Наименование котлов | Год кап. ремонта | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество объектов | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная | ТВГ-8М | 2010 | 33,2 | 272 | 19,93 |
| 2. | Швейная фабрика | МЗКв-7 | 2012 | 1,3 | 6 | 0,37 |
| 3. | ЛАЛ | КВГМ-50, ДЕ-25-(консерв.) Е 100,9 | 2012, 2009 | 133,16 | 199 | 30,465 |
| 4. | Квартал В | ТВГ-8М КВГ-6,5 | 2010 | 23,1 |  | 3,31(работает летом на ГВС) |
| 5. | Левженкая | ТВГ-1,5 | 2012, 2013 | 4,5 | 15 | 1,756 |
| 6. | Химмаш | ТВГ-8М КВГМ-10 | 2009 | 34,9 | 901 | 14,46 |
| 7. | ССК | Ксв-2,9 | 2009 | 5,0 | 11 | 1,23 |
| 8. | Военкомат | МЗКв-7 | 2012 | 1,3 | 6 | 0,654 |
| 9. | Юрьевская | ТВГ-1,5 | 2008 | 3,0 | 6 | 0,411 |
| 10. | ССП | ТМ-100 | - | 0,258 | 2 | 0,223 |
| 11. | Школа №9 | ТМ-100 | 2012 | 0,258 | 3 | 0,174 |
| 12. | ШТФ | ДКВРв-10 | 2012 | 20,1 | 76 | 5,86 |
| 13. | Кирзавод | КВГ-4,65 | 2011 | 8,0 | 37 | 2,265 |
| 14. | Плоодопитомник | ТВГ-4,65 | 2013 | 3,0 | 17 | 0,573 |
| 15. | Висмут | Дев-25-14ГМ | 2012, 2013 | 45,0 | 77 | 13,885 |
| 16. | Школа № 7 | ТМ-100 | 2012 | 0,344 | 2 | 0,278 |
| 17. | Детский сад № 4 | ПВ-100 | 2010 | 0,172 | 1 | 0,083 |

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Таблица 13

| Наименование | 2011 г. по производственной программе | 2012 г. по производственной программе |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 227303,9 | 60992,8 | 288296,7 | 212642,4 | 58601,5 | 271243,9 |
| Потери | 38073,5 | 10245,0 | 48318,5 | 36854,0 | 10187,9 | 47041,9 |
| Полезный отпуск, всего | 188446,0 | 50707,8 | 239153,8 | 174998,7 | 48373,6 | 223372,3 |
| Бюджет. предприятия | 35378,7 | 3763,5 | 39142,2 | 33106,7 | 3785,3 | 36892,0 |
| Муниципальный жилой фонд | 135831,4 | 46143,3 | 181974,7 | 126855,2 | 43655,1 | 170510,3 |
| в т.ч. население | 135831,4 | 46143,3 | 181974,7 | 126855,2 | 43655,1 | 170510,3 |
| Муниципальные предприятия | - | - | - | - | - | - |
| Предприниматели | 17235,9 | 801,0 | 18036,9 | 15036,8 | 933,2 | 15969,9 |
| Хозяйственные нужды | 784,3 | 40,1 | 824,4 | 789,7 | 40,1 | 829,7 |
| Собственные нужды предприятия |  |  | 4214,3 |  |  | 3613,1 |

Анализ состояния системы теплоснабжения городского поселения Рузаевка показывает, что действующие сети теплоснабжения и работающее оборудование устарело морально, требует модернизации для стабильной и безаварийной работы.

Общая установленная мощность котельных по предприятию ОАО «Мордовэлектротеплосеть» - 300 Гкал/час, при максимальном потреблении менее 100 Гкал/час. Более чем 3-х кратный резерв установленной мощности кроме положительного фактора имеет и отрицательную сторону. Свыше 2/3 мощностей котельных простаивают. Но они как и работающее оборудование требуют затрат на их ремонт, профилактику, диагностику, техническое обслуживание, осмотр и другие работы, необходимые для поддержания этого оборудования в рабочем состоянии. Этот фактор в современных условиях, когда цены на энергоносители намного возросли, становится решающим. Требования снижения расходов при производстве тепла требуют пересмотра всей концепции развития теплоснабжения города. Теплотрассы от котельных «ЛАЛ», «Висмут» имеют большие диаметры и большую протяженность, дают большие потери тепла, что приводит к еще большему увеличению себестоимости тепла. Необходимо строительство блочных тепловых пунктов.

Электроснабжение

В г. Рузаевка собственных генерирующих источников электроэнергии нет. Основные источники энергоснабжения промышленных, жилых, культурно-бытовых и коммунальных зданий и сооружений г. Рузаевка приведены в таблице.

Характеристика центров питания

Таблица 14

|  | Наименование | Напряжение кВ | Мощность трансформ., МВА | %% загрузки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС «Рузаевка» | 220/110/10 | 2х12 | 75 | Находится в юго-западной части города |
| 2 | ГПП «Висмут» | 110/10 | 2х1 | 60 | В северо-западной части города, на территории ОАО «Висмут» |
| 3 | ГПП «ЛАЛ» | 110/10 | 2х4 | 40 | В северо-восточной части города на территории «ЛАЛ» |

Основные технологические показатели:

Количество ПС – ГПП 110/10 кВ-2 ед.

Количество РП – 5 ед.

Количество ТП, КТП – 101 ед.

Суммарная установленная мощность ПС –100000 кВА;

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 50330 кВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 132 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 150330 кВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 10 лет – 127 ед.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 460,977 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 76,51 км.

Показатели энергообеспечения городского поселения Рузаевка

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 152,125 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 115,184 |
| 1.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 36,941 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 537,487 |

Система электроснабжения городского поселения Рузаевка нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования и обновление приборов учета. Причиной этому является сложившаяся многолетняя практика ввода в эксплуатацию жилых домов и других объектов без строительства новых ЛЭП-10 кВ и трансформаторных подстанций. Это приводит к тому, что Рузаевка имеет много проблем в электроснабжении всего комплекса потребителей. Особенно тяжелое положение сложилось в частном секторе, где почти все новые дома за последние годы подключались от старых сетей и подстанций, что привело к снижению качества поставляемой электроэнергии. Уровень напряжения в часы максимального разбора электроэнергии может снижаться у потребителей до 180 В и ниже. Не менее сложная обстановка в электроснабжении сложилась и в муниципальном жилом секторе, где в большинстве трансформаторные подстанции имеют один трансформатор мощностью, недостаточной для обеспечения качественного электроснабжения, как по резервированию, так и по уровню напряжения.

Положение усугубляется еще и тем, что в последнее время ужесточились требования к качеству электроэнергии не только по уровню напряжения, но и по несимметрии фазных напряжений и коэффициенту гармонических составляющих.

Необходимость внедрения новых систем контроля и учета электроэнергии – это требование времени. Внедрение новых систем контроля и учета электроэнергии позволит иметь все сведения по количеству покупаемой и реализуемой электроэнергии. Эффективно определять потери электроэнергии в сетях и своевременно принимать меры по их уменьшению и самое главное уменьшить потери электроэнергии, возникшие в результате ее хищения. Внедрение современных методов контроля и учета электроэнергии с применением электронных счетчиков, позволяющим скачивать всю информацию на удаленном расстоянии, позволит решить многие проблемы, связанные с потерями и хищением электроэнергии.

Размещение ТБО

Вывоз ТБО осуществляется на полигон, расположенный в 1,5 км на юго-восток от с. Левжа. Полигон занимает площадь 6 га (в эксплуатации 2 га). Год начала эксплуатации – 2003. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 877,8 тыс. м3, объем накопленных ТБО на 2008 г. – 360,3 тыс. м3.

Высота складирования ТБО – 5,0 м.

На полигоне оборудована печь для сжигания вредных отходов, поступающих с поездов.

В городе осуществляется контейнерный сбор мусора. На территории города оборудовано 54 контейнерные площадки и установлено 75 шт. отдельно стоящих контейнеров для временного хранения ТБО.

Для вывоза ТБО на балансе ООО «Чистый город» имеется 13 мусоровозов. Крупногабаритные отходы вывозятся бортовыми машинами.

Вывоз жидких отходов осуществляется на городские очистные сооружения канализации по заявочной системе.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность городского поселения Рузаевка в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

• доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение

новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса);

• эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- индекс замены оборудования;

- износ систем коммунальной инфраструктуры;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- индекс нового строительства;

- удельное водопотребление.

Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями:

- рентабельность деятельности;

- уровень сбора платежей.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

3.1 Холодное водоснабжение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоснабжения (модернизация), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность городского поселения Рузаевка в услугах водоснабжения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры.

Таблица 16

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения

| N п/п | Показатели мониторинга единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 136 -текущий 120-ожидаемый | Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 136/138,68=0,98 | 120/138,68=0,87 |
|  | Протяженность сетей, км 138,68-текущая 138,68 – ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 75-текущая 10-ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 75/138,68=54% | 10/138,68=0,07% |
|  | Протяженность сетей, км 138,68-текущая 138,68 – ожидаемая | Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 2. Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 2.1. | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 45789 -текущая; 45789-ожидаемая | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. | 100% | 100% |
|  | Численность населения муниципального образования, человек. 45789-текущая; 45789-ожидаемая. | Общая численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |

3.2 Водоотведение

В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство), разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность городского поселения Рузаевка в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 17

Целевые показатели развития системы водоотведения

| № п/п | Показатели мониторинга единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга единицы измерения | Механизм расчета индикатора | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 42- текущее; 30- ожидаемое. | В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 42/83,37=0,50 | 30/83,87= 0,36 |
|  | Протяженность сетей, км. 83,37 | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов). |  |  |  |  |
| 1.2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 55 Заменено в ходе программы, м. 55 Общая протяженность - 83,37 | Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | 55/83,37=66% | 0 % |
| 2. Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 2.1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 45789 – текущая 45789 - ожидаемая | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованной канализации | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфра- структуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. | 100 | 100 |
|  | Численность населения муниципального образования, человек. 45789-текущая 45789-ожидаемая | Общая численность населения муниципального образования. |  |  |  |  |

В вышеприведенных Таблицах обоснован перечень и количественные уровни целевых характеристик систем водоснабжения и водоотведения, для надежного снабжение потребителей.

4. Перспективная схема водоснабжения

Водоснабжение городского поселения Рузаевка  осуществляется организацией – ООО «Горвода»;

Подъём воды за 2012 год в составил: 4288,4 тыс. куб. м, из них реализовано потребителям 3966,3 тыс. куб. м, в том числе:

- населению 2336,8 тыс. куб. м/ год,

- бюджетным организациям 328,9 тыс. куб. м,

- прочим потребителям 1300,6 тыс. куб. м.

Инженерно-технический анализ

Водозабор ООО «Горвода» в г. Рузаевка состоит из 17 артезианских скважин:

- Пишленский водозабор: 8 эксплуатационных скважин,  2 нерабочие;

- городской водозабор: 6 эксплуатационных скважин, в том числе - 2  скважины по ул. Ленина, 3 скважины по ул. Солнечная, 1 скважина в пос. Юрьевка; 1 скважина по ул. Ленина нерабочая;

Насосные станции II подъёма:

- с. Тат. Пишля, резервуары чистой воды 2 шт. по 585 куб. м.,

- Центральная, ул. Ленина, 1 резервуар 100 куб.м.,

- ул. Солнечная, 3 резервуара по 100 куб. м.

С насосной станции II подъёма с Тат. Пишля вода поступает на насосную станцию III подъёма, в 2 резервуара по 3000 куб. м. каждый.

Водонапорная башня – 1 шт., пос. Юрьевка.

Таблица 18

Характеристика сетей водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение магистральных сетей водоснабжения | км | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 2 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 14,6 | 14,6 | 15 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоснабжения | % | 48,2 | 48,2 | 49,5 |
| 4 | Одиночное протяжение разводящих сетей водоснабжения | км | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| 5 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 46,6 | 46,6 | 47 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной сети | % | 63 | 63 | 64 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 34 | 34 | 34,98 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 12,2 | 12,2 | 13 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в внутриквартальной и внутридворовой сети | % | 36 | 36 | 37 |
| 10 | Общая протяжённость сети | км | 137,7 | 137,7 | 138,68 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 73,4 | 73,4 | 75 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости водопроводной сети | % | 53 | 53 | 54 |

Таблица 19

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забрано вод из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 3719,4 | 3509,4 | 3710,6 | 3910,9 | 4288,4 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 3464,3 | 3269,9 | 3454,6 | 3617,7 | 3966,3 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 2938,9 | 2788,8 | 2418,6 | 2081,7 | 2336,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 163,6 | 152,3 | 147,2 | 198,6 | 328,9 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 361,7 | 328,9 | 888,7 | 1337,3 | 1300,1 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией воды и воды прошедшей водоподготовку | тыс. м3/год | водоподготовка отсутствует |

###### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

- Поднято воды Q = 4288,4 тыс. м3;

- Реализовано воды Q = 3966,3 тыс. м3.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2012 г.:

Q = 322,1 тыс. куб. м/год, что составило 7,51 % от поданной воды в сеть.

##### Организационный анализ

ООО «Горвода» обслуживают хозяйственно-питьевую систему водоснабжения городского поселения Рузаевка, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения городского поселения Рузаевка.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие  существующих  технологий   водоподготовки  современным нормативным требованиям к качеству воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,99 ед./км;

- доля ежегодно заменяемых сетей, 1,0 % от общей протяженности.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) действующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии городского поселения Рузаевка сформированы мероприятия программы:

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения;

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

###### Таблица 20

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

5. Перспективная схема водоотведения

ООО «Горсток» осуществляет водоотведение и очистку сточных вод в г.Рузаевка.

Канализационные насосные станции – 5 шт.:

- Школьный бульвар,

- д. Надежденка,

- ул. Дмитрова,

- ул. 40 лет Победы,

- ул. 2-ая Мельничная.

Очистные сооружения канализации – 1 шт., биологическая очистка.

Водоотведение за 2012 год в составило: 3548,1 тыс. куб. м,  в том числе:

- населению 2878,9 тыс. куб. м/ год,

- бюджетным организациям 154,4 тыс. куб. м,

- прочим потребителям 514,8 тыс. куб. м.

Характеристика сетей водоотведения

Таблица 21

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоотведения | % | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 5 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 34,2 | 34,2 | 35 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной сети | % | 79 | 79 | 80 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 21 | 21 | 21,97 |
| 8 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 32 | 32 | 32 |
| 10 | Общая протяжённость канализационной сети | км | 82,4 | 82,4 | 83,37 |
| 11 | в т. ч. нуждающихся в замене | км | 54 | 54 | 55 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, |  | 65,5 | 65,5 | 66 |

Основные показатели системы водоотведения

Таблица 22

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3/год | 3486,8 | 3240,4 | 3211,3 | 3229,4 | 3548,1 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 3486,8 | 3240,4 | 3211,3 | 3229,4 | 3548,1 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 2847,1 | 2694,7 | 2591,2 | 2544,3 | 2878,9 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 147,1 | 136,8 | 149,7 | 159,7 | 154,4 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 492,6 | 408,9 | 470,4 | 525,4 | 514,8 |
| 3. | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Требуемые мероприятия

- строительство и модернизация оборудования, сетей водоотведения в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей, объектов капитального строительства.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям, отсутствие локальных очистных сооружений.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие очистных сооружений.

##### Основные показатели работы системы водоотведения

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, составил 3548,1 тыс. м3/год. В период 2013-2025 прогнозируется снижение объема сточных вод пропорционально сокращению численности населения.

За счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей, в результате снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности).

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

-капитальный ремонт сетей водоотведения

- строительство очистных сооружений

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

###### Таблица 23

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

6. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Основным топливом для котельных является природный газ. Резервного топлива не предусмотрено.

Подключенная тепловая нагрузка всех котельных составляет 81,11  Гкал/час.

Котельные города имеют значительный запас тепла. Котельные работают по закрытой системе теплоснабжения, через ЦТП.

Тепловые сети от котельных проложены в основном в подземном исполнении и частично в надземном исполнении.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологичность.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования внутридомового оборудования.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников городского округа с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий. Система абсолютно экологична.

7. Программа развития электроснабжения

В г. Рузаевка собственных генерирующих источников электроэнергии нет. Основные источники энергоснабжения промышленных, жилых, культурно-бытовых и коммунальных зданий и сооружений г. Рузаевка приведены в таблице.

Характеристика центров питания

Таблица 24

|  | Наименование | Напряжение кВ | Мощность трансформ., МВА | %% загрузки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС «Рузаевка» | 220/110/10 | 2х12 | 75 | Находится в юго-западной части города |
| 2 | ГПП «Висмут» | 110/10 | 2х1 | 60 | В северо-западной части города, на территории ОАО «Висмут» |
| 3 | ГПП «ЛАЛ» | 110/10 | 2х4 | 40 | В северо-восточной части города на территории «ЛАЛ» |

Основные технологические показатели:

Количество ПС – ГПП 110/10 кВ-2 ед.

Количество РП – 5 ед.

Количество ТП, КТП – 101 ед.

Суммарная установленная мощность ПС –100000 кВА;

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 50330 кВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 132 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 150330 кВА.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 10 лет – 127 ед.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 460,977 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 76,51 км.

Показатели энергообеспечения городского поселения Рузаевка

Таблица 25

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 152,125 |
| 1.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 115,184 |
| 1.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 36,941 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 537,487 |

##### Проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические особенности эксплуатации сетей и сооружений системы электроснабжения городского поселения Рузаевка:

1. Степень износа основных фондов оборудования велика. Сетевое оборудование морально и физически устарело. В связи с этим достаточно высок показатель аварийности на участках систем электроснабжения, он составляет 0,4 ед./км.

2. Система электроснабжения не в полной мере обеспечивает отсутствие проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество;

стоимость (доступность для потребителя).

Надежность. Главным интегральным критерием эффективности систем электроснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это аварийность на сетях и индекс реконструируемых сетей, достижение нормативных значений данных показателей будет обеспечены за счет реализации намеченных мероприятий.

Качество. Качество услуг электроснабжения определяется условиями договора и гарантией бесперебойного их предоставления, а также соответствием поставляемого ресурса действующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по электроснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг. Замечания на качество ресурса у потребителей отсутствуют.

8. Перспективная схема обращения с ТБО. Комплексное развитие объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

Вывоз ТБО осуществляется на полигон, расположенный в 1,5 км на юго-восток от с. Левжа. Полигон занимает площадь 6 га (в эксплуатации 2 га). Год начала эксплуатации – 2003. На полигон принимаются отходы 4-5 класса опасности. Фактическая вместимость полигона – 877,8 тыс. м3, объем накопленных ТБО на 2008 г. – 360,3 тыс. м3.

Высота складирования ТБО – 5,0 м.

На полигоне оборудована печь для сжигания вредных отходов, поступающих с поездов.

В городе осуществляется контейнерный сбор мусора. На территории города оборудовано 54 контейнерные площадки и установлено 75 шт. отдельно стоящих контейнеров для временного хранения ТБО.

Для вывоза ТБО на балансе ООО «Чистый город» имеется 13 мусоровозов. Крупногабаритные отходы вывозятся бортовыми машинами.

Вывоз жидких отходов осуществляется на городские очистные сооружения канализации по заявочной системе

###### Потребители

Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Структура объемов размещения ТБО

Таблица 26

| Потребители услуг | Ед. изм | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | план |
| Всего размещено отходов, в т.ч.: | тыс. м3 | 124803 | 117618 | 116309 |  |
| Население | тыс. м3 |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | тыс. м3 |  |  |  |  |
| Прочие организации | тыс. м3 |  |  |  |  |

###### Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

##### Основные показатели работы в сфере размещения твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2010 - 2013 г.г. в таблице 100 представлены фактические (за 2010-2012 гг.) и планируемые (2013 г.) показатели производственной деятельности.

##### Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Основной проблемой размещения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО городского посления Рузаевка  является отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев), что не соответствует санитарным и природоохранным требованиям.

#### Программа развития объектов, используемых для размещения твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для размещения ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

- по конечной цели:

- ликвидационные;

- утилизационные;

- по технологическому принципу:

- биологические;

- термические;

- химические;

- механические;

- смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

-извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с размещением неутильной фракции отходов на полигоне;

- полигон ТБО.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при размещении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

##### Основные направления модернизации системы размещения ТБО

На сегодняшний день размещение отходов и осуществление механических методов (рекультивация, изоляция песком) по обеззараживанию отходов на полигоне остаются основными мероприятиями в сфере обращения с отходами.

Анализ существующей системы размещения твердых бытовых отходов, а также дальнейших перспектив развития городского поселения Рузаевка  показывает, система нуждается в финансировании мероприятий по рекультивации,  благоустройству (пескоизоляция) и переносу местоположения полигона ТБО.

9. Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 27

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Инвестиции на реализацию Программы, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2012 - 2015 годы | 2016-2025 годы |
|  |  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | ВБС | 331,30 | 145,90 |  |  |  |  | 185,40 |
| Итого |  | 331,30 | 145,90 |  |  |  |  | 18540 |
| 2. Мероприятия в сфере водоотведения | ВБС | 624,51 | 428,21 |  |  |  |  | 196,30 |
| Итого |  | 624,51 | 428,21 |  |  |  |  | 196,30 |
| 3. Мероприятия в сфере теплоснабжения | ВБС | 119,744 | 15,74 |  |  |  |  | 104,004 |
| Итого |  | 119,744 | 15,74 |  |  |  |  | 104,004 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | ВБС | 76,900 | 34,00 |  |  |  |  | 42,900 |
| Итого |  | 76,900 | 34,00 |  |  |  |  | 42,900 |
| ВСЕГО, в том числе |  | 1152,454 | 623,85 |  |  |  |  | 528,604 |
| ВБС- внебюджетные средства |  | 1152,454 | 623,85 |  |  |  |  | 528,604 |

10. Организация реализации проектов

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления городского поселения Рузаевка, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления городского поселения Рузаевка.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой городского поселения Рузаевка. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы городского поселения Рузаевка в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Муниципальное казённое учреждение «Служба городского хозяйства городского поселения Рузаевка».

Выполнение мероприятий Программы возлагается на коммунальные службы городского поселения Рузаевка, отвечающие за водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, а также размещение твердых бытовых отходов.